# P R O G R A M

# integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi Comuna Şag din judeţul Timiş

- 2010 -

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

În conformitate cu H.G. nr. 586/2004, evaluare şi gestionarea calităţii aerului este asigurată prin Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA). SNEGICA cuprinde ca părţi integrante, două sisteme:

- Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA);

- Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici (SNIEPA).

Ordinul MAPM  nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, stabileşte criteriile de clasificare a aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în cadrul Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului.

Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în voare se impune realizarea în mod continu a evaluării calităţii aerului pe baza valorilor limită şi a valorilor de prag, în acord cu standardele naţionale şi ale Uniunii Europene, în scopul:

- menţinerii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

- îmbunătăţirii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

- adoptarii măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontieră.

În zonele şi aglomerările în care, în urma evaluării calităţii aerului, se constată că valorile concentraţiilor în aerul înconjurător pentru unul sau mai mulţi poluanţi depăşesc valorile limită şi/sau valorile ţintă, autoritatea publică teritorială de protecţie a mediului iniţiază elaborarea programului de gestionare şi, respectiv, a programului integrat de gestionare a calităţii aerului în cazul în care poluarea atmosferei se datorează mai multor poluanţi.

Pentru Judeţul Timiş a fost întocmit prezentul program, în conformitate cu prevederile O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.

Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară într-o perioadă de maximum 5 ani, în zonele şi aglomerările unde pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori.

Conform Ordinului MAPM nr.745/2002 privind stabilirea şi clasificarea aglomerărilor şi a zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, aglomerarea Timişoara cuprinde municipiul Timişoara şi comunele limitrofe: Dumbrăviţa, Sânandrei, Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc, Sânmihaiu Român, Săcălaz şi Becicherecu Mic.

În urma realizării evaluării calităţii aerului în Regiunea Vest pentru anul 2007, prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer, aglomerarea Timişoara se încadrează în lista 1 pentru indicatorii NO2 şi PM10. În lista 1 pentru indicatorul NO2 se încadrează şi localităţile Remetea Mare şi Şag.

Programul este elaborat de Comisia tehnică numită prin Ordinul Prefectului judeţulului Timiş nr. 858/2008, pe baza Protocoalelor de colaborare încheiate cu autorităţile prevăzute în OM 35/2007, respectiv institutii publice si agenti economici.

CAPITOLUL II

DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A ZONEI POTENŢIAL AFECTATE

Judetul Timiş este situat în vestul a ţării, unde România se învecinează cu Iugoslavia şi cu Ungaria. La est se mărgineşte cu judeţul Hunedoara, la sud-est cu judeţul Caraş-Severin şi la nord cu judeţul Arad.

Punctele extreme ale judeţului sunt: la vest, longitudine estică 200 21`(Beba Veche), la răsărit, longitudine estică 22015`(Poieni), la sud, latitudine nordică 45015`(Lăţunaş), iar la miazănoapte, latitudine nordică 46010 (Cenad).

Municipiul Timişoara este aşezat la intersecţia paralelei de 45°47’ latitudine nordică, cu meridianul de 21°17’ longitudine estică, aflându-se, ca poziţie matematică, în emisfera nordică, la distanţe aproape egale de polul nord şi de ecuator şi în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Ora locală a oraşului (considerată după meridian) este în avans cu 1h 25’ 8’’ faţă de ora meridianului 0 Greenwich, dar se află în întârziere cu 34’52’’ faţă de ora oficială a României (ora Europei Orientale). Municipiul Timişoara se află situat la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala României – Bucureşti şi cca.170 km şi 300 km faţă de Belgrad şi Budapesta, capitalele celor două ţări învecinate Serbia, respectiv Ungaria.

Cu o suprafaţă de 8.697 km2, judeţul Timiş deţine 3,6% din teritoriul României, ocupând ca întindere locul I pe ţară.

Relieful este caracterizat printr-o varietate de forme morfologice: munţi, dealuri, depresiuni de contact şi câmpii, succesionate altitudinal de la est la vest.

Forma de relief predominanta este câmpia, care acoperă partea vestică şi centrală a judeţului, pătrunzând sub forma unor golfuri în zona dealurilor, pe văile râurilor Bega şi Timiş. În estul judeţului se desfăşoară dealurile premontane ale Pogănişului şi partea sudică a podişului Lipovei.

Munţii Poiana Ruscă sunt cea mai veche şi înaltă formă de relief de pe teritoriul judeţului, fiind situaţi în extremitatea estică, cu înălţimi de aproximativ 1300 m (Vf. Padeş 1374 m, Vf. Rusca 1355 m). La altitudini situate între 600-800 m sunt prezente suprafeţe plane (platourile Luncani, Poieni), lipsite de pădure. La acelaşi nivel, se găsesc câteva măguri cristaline izolate: Druja (Vf. Druja 958 m), Masivul Braianu (Vf. Braianu Mare 873 m), Masivul Pleşa Jdioarei (623m). În regiunea periferică a munţilor se află Vf. Măgura Surduc (496 m) străbătut transversal de Valea Gladna.

Între zona montană cristalină şi cea a dealurilor piemontane sunt prezente depresiunile: Zolt, Gladna Română, Gladna Montană, Fârdea-Hăuzeşti.

Zona dealurilor piemontane, reprezintă o altă treaptă a reliefului judeţului, alcătuit din dealuri cu altitudini între 200-400 m:

- dealurile Frăgulii (Bulzii) - situate în N-V Poiana Ruscăi

- dealurile Lăpugiului - situate între Valea Icuii şi Valea Hompşdiei

- dealurile Făgetului - între Valea Begăi şi Valea Gladnei

- dealurile Lugojului - situate la marginea vestică a munţilor Poiana Ruscăi, despărţiţi fiind de aceştia prin Valea Hăuzeşti

- dealurile Lipovei - între Văile Mureşului (la N), Begăi (la S), Beregsăului (la V)

- dealurile Silagiului-limitate de Văile Timişului şi Pogănişului

- dealurile Sacoşului - continuă spre dealurile Silagiului (spre S-E), în dreapta Văii Pogănişului. Se remarcă unele măguri ce domină regiunea: Măgura Poieni 434 m, Bleauca 356 m.

Zona câmpiei reprezintă cea mai joasă treaptă a reliefului judeţului. Ocupă partea centrală şi vestică a judeţului Timiş, pătrunzând în zona dealurilor piemontane (unde formează golfurile de câmpie ale Făgetului şi Lugojului. Treapta mai înaltă (120-170 m) constituită la bază din nisipuri şi argile, peste care se suprapun pietrişuri şi luturi. Urmează o nouă treaptă constituită din câmpii joase (80-115 m) cu lunci largi şi albii puternic meandrate.

Se disting: Câmpia Vinga, Câmpia Gătaia, Câmpia Arancăi (Mureş-Aranca) ce cuprinde lunca Mureşului şi Lunca Arancăi, Câmpia Timişului cu altitudini 80-90 m

La nivelul judeţului Timiş principalele localităţi urbane sunt situate preponderent în zone de câmpie-şes cu următoarele altitudini: Timişoara – 90 m, Buziaş – 128 m, Lugoj – 125 m, Jimbolia – 82 m, Deta – 89 m, Făget - 159 m.

Timişoara este aşezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega, într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaştini formate de apele celor două râuri, care până acum doua secole şi jumatate acopereau în fiecare primăvara suprafaţa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaşului şi Câmpia Vingăi. Privit în ansamblu, relieful zonei Timişoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu însa, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depaşesc nicăieri 2-3 m.

În vatra oraşului Timişoara cea mai înaltă cotă se află în partea de nord-est, în cartierul “Între Vii”, la 95 m, iar punctul cel mai coborât la 84 m, în vestul cartierului Mehala (Ronaţ). Pe o distanţă de aproximativ 7 km est-vest, diferenţa de nivel este de aproximativ 11 m. De la nord la sud, pe o distanţă de cca 5 km, teritoriul oraşului coboară, de asemenea, cu cca. 10 m. Vatra orasului se suprapune şesului aluvionar, cu marginile uşor mai ridicate, desfăşurat în lungul Begăi. Daca se are în vedere întregul teritoriu al zonei, diferenţele de nivel şi formele de relief sunt mai variate. Astfel, altitudinile maxime depăşesc 100 m în nord-est şi se apropie de acest nivel în sud-est şi nord-vest: Slatina Mare (109 m) în nord-est şi Dealul Flamând (98 m) în nord-vest. Cotele cele mai coborâte se situează la vest de cartierul Freidorf, la 87 m.

Relieful teritoriului administrativ al oraşului şi al comunelor periurbane face parte din Câmpia Timişoarei şi cuprinde următoarele unităţi principale:

a) în partea de nord şi nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii – Dumbrăviţa, cu înaltimea medie de 100m

b) în partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălţime medie de 88 m, care intră în contact cu vatra oraşului prin câmpia de la Cioreni

c) în partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-95 m si soluri nisipoase si argilo-lutoase, afectate de gleizare

d) în partea de sud se afla Bega-Timiş, cu altitudini ce scad pe direcţie nord-est şi sud-vest, de la 96 m, la 91 m.

Din punct de vedere tectonic, oraşul Timişoara este aşezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existenţa vulcanului stins de la Şanoviţa, precum şi de apele mineralizate din subsolul Timişoarei, cele de la Călacea spre nord şi Buziaş-Ivanda în sud. Din studiile seismologice efectuate începând cu ultimele decenii ale sec. al XIX-lea şi pâna în prezent, rezultă că Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care se grupează în doua areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al doilea în imediata apropiere a oraşului Timişoara. În apropiere de Timişoara se intersectează liniile seismice Periam-Variaş-Vinga în nord-vest şi Radna-Parţa-Şag în sud-est. Un focar secundar se află chiar sub vatra oraşului Timişoara. Timişoara este un centru seismic destul de activ, dar din numeroasele cutremure observate, puţine au depăşit magnitudinea 6 pe scara Richter.

Judeţul Timiş este dominat de un climat temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud-est a Depresiunii Panonice cu influenţe mediteraneene şi oceanice. Temperatura medie anuală variază, în funcţie de altitudinea treptei de relief, între 100 şi 110, în zona de câmpie, 90 şi 100 C, în zona dealurilor joase, 80 şi 90 C, în zona dealurilor înalte, iar în zona montană, între 40 şi 70 C.

Datele privind temperaturile medii, maxime şi minime absolute ale aerului, precum şi cantităţile anuale de precipitaţii înregistrate la principalele staţii meteorologice din judeţul Timiş, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, sunt redate în Tabelul 1

Tabelul 1. Temperaturile medii, maxime şi minime anuale din

judeţul Timiş în anul 2007, conform A.N.M.

| Temperatura medie (oC) | Temperatura maximă (oC) | Temperatura minimă (oC) | Cantitatea de precipitaţii (l/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| normala climatologica | 2007 | absoluta | 2007 | absoluta | 2007 | normala climatologica | 2007 |
| Banloc |
| 10.7 | 12.2 | 42.0 24.VII.2007 | 42.0 24.VII.2007 | - 31.8 24.I.1963 | - 7.8 19.XII.2007 | 597.4 | 663.4 |
| Jimbolia |
| 10.6 | 12.2 | 40.9 24.VII.2007 | 40.9 24.VII.2007 | - 26.8 31.I.1987 | - 8.1 19.XII.2007 | 535.5 | 691.2 |
| Lugoj |
| 10.4 | 11.9 | 41.5 20.VIII.1946 | 40.7 24.VII.2007 | - 33.6 24.I.1963 | - 8.5 16.XII.2007 | 672.0 | 830.5 |
| Sânnicolau Mare |
| 10.5 | 12.3 | 40.5 6.VII.1950 24.VII.2007 | 40.5 24.VII.2007 | - 30.0 13.II.1935 | - 9.8 19.XII.2007 | 527.5 | 558.7 |
| Timişoara |
| 10.6 | 12.4 | 41.1 24.VII.2007 | 41.1 24.VII.2007 | - 35.3 24.I.1963 | - 6.7 19.XII.2007 | 591.4 | 649.2 |

Masele de aer dominante, în timpul primaverii si verii, sunt cele temperate, de provenienta oceanica, care aduc precipitatii semnificative. Astfel, cantitatea de precipitaţii este ridicată şi la nivelul anului 2007, în judeţul Timiş, după cum este redat în Tabelul 1.

Principalele vânturi care bat în judeţ sunt Vântul de Vest (vara bate de la nord vest, iarna - de la sud - vest) şi Austrul (bate de la sud - vest). Frecvenţa vântului (%) pe direcţiile principale la staţia meteorologică Timişoara în anul 2006, este redată în Tabelul 2.

Tabelul 2. Frecvenţa vântului (%) pe direcţiile principale

la staţia meteorologică Timişoara

| Direcţiile principale | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV | Calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecvenţa vântului | 12,9 | 10,3 | 21,5 | 9,0 | 11,7 | 3,8 | 10,8 | 9,9 | 10,1 |

Municipiul Timişoara beneficiază de acelaşi climat temperat continental moderat, ca parte a judeţului Timiş. Trasaturile sale generale sunt marcate de diversitatea si neregularitatea proceselor atmosferice. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi si zapezi însemnate, mai rar valuri de frig. Din septembrie pâna în februarie se manifesta frecvente patrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est.

Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic şi influenţa ciclonilor şi maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldura înabuşitoare.

Aflându-se predominant sub influenta maselor de aer maritim dinspre nord-vest, oraşul Timişoara primeşte o cantitate de precipitaţii mai mare decât oraşele din Câmpia Română. Media anuală, de 649 l/m2, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitaţiilor bogate din lunile mai, iunie, iulie şi a celor din lunile noiembrie si decembrie, când se înregistreza un maxim secundar, reflex al influentelor climatice submediteraneene.

| Staţia meteorologică | Perioada | A n u l : |
| --- | --- | --- |
| Timişoara | 1901-2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Cantitatea anuală | 583,9 | 706,7 | 791,3 | 581,1 | 649,2 |

În perioada propice culturilor agricole, cad aproape 80% din precipitaţii, ceea ce constituie o condiţie favorabilă dezvoltării plantelor de cultură autohtone. Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte putine. Urmare a poziţiei sale în câmp deschis, dar situat la distanţe nu prea mari de masivele carpatice şi de principalele culoare de vale care le separă în această parte de ţară (culoarul Timiş-Cerna, valea Mureşului etc.), Timişoara suportă, din direcţia nord-vest şi vest, o mişcare a maselor de aer puţin diferită de circulaţia generală a aerului deasupra părţii de vest a României. Canalizarile locale ale circulaţiei aerului şi echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenţei vânturilor pe principalele direcţii.

Cele mai frecvente, pentru oraşul Timişoara, sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al activităţii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară. În aprilie - mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse. Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994). Distribuţia vânturilor dominante afectează, într-o anumită măsură, calitatea aerului oraşului Timişoara, ca urmare a faptului că sunt antrenaţi poluanţii emanaţi de unităţile industriale de pe platformele din vestul şi sudul localităţii, stagnarea acestora deasupra fiind facilitată atât de morfologia de ansamblu a vetrei, cât şi de ponderea mare a calmului atmosferic.

Hidrografia

Râurile care străbat teritoriul judeţului fac parte din grupa râurilor de sud-vest (cu excepţia Mureşului şi Begheiului). Râul Mureş străbate partea nordică a judeţului, pe o lungime de 42 km. La sud de Mureş, curge râul Aranca, pe o lungime de 104 km (65 km pe cuprinsul judeţului Timiş). Bega-Veche, cu o lungime de 88 km, izvorăşte din Dealurile Lipovei, de la 250 m altitudine, este o continuare a Beregsăului. Printre afluenţi enumerăm : Bacin, Surduc, Niarad, Apa Mare.

Râul Bega îşi are izvoarele în Munţii Poiana Ruscăi (Vf. Padeş, la 1150 m altitudine). Bega este canalizata, iar de la Timisoara pâna la varsare a fost amenajata pentru navigatie (115 km). Dintre afluenţii pe care-i primeşte pe cei 159 km parcurşi pe teritoriul României, enumerăm: Gladna, Cladova, Miniş, Gherteamoş, Vădana, Saşa, Niergis, Behela. Există două canale de legătura cu râul Timiş: între Coştei şi Chizătău (de alimentare) şi între Topolovăţu Mare şi Hitiaş (de desecare), precum şi canalul navigabil Bega, între Timişoara şi confluenţa cu Tisa.

Canalul Bega a fost construit între anii 1728 si 1760, dar amenajarea lui definitiva s-a facut mai târziu. Pentru regularizarea debitului în limite care sa-i permita satisfacerea functiilor pentru care a fost conceputa lucrarea, la Costei a fost construit un nod hidrotehnic, a carui principala functie este cea de regularizare a debitului, respectiv asigurarea transferului cantitatii de apa, din Timis în Bega, în functie de necesitati si de volumul de precipitatii preluat de cele doua râuri în amonte.

Canalul Bega a fost conceput pentru accesul şlepurilor de 600-700 tone şi o capacitate anuală de transport de 3.000.000 vagoane. Pentru a înlatura pericolul inundaţiilor, atât de frecvente altadată, lucrarea a fost completată ulterior cu sistemul hidrotehnic de la Topolovăţul Mic, prin care, în perioadele de ape mari, surplusul de debit înregistrat de Bega este dirijat spre râul Timiş. Din mulţimea de braţe care existau înaintea canalizarii Begăi, în interiorul oraşului se mai păstrează doar Bega Moartă (în cartierul Fabric) şi Bega Veche (spre vest, curgând prin Săcălaz).

Pe teritoriul orasului Timişoara, se găsesc şi numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detasate (cum sunt cele de lânga colonia Kuntz, de lânga Giroc, Lacul Şerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moşnita, Mehala, Ştrandul Tineretului, etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localităţile periurbane.

Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata ca pânza freatica a Timişoarei se găseşte la o adâncime ce variază între 0,5 - 4 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 - 9 m  până la 80 m adâncime, şi conţin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerinţele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piaţa Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate şi în Cartierul Fabric (mezotermale), cu valoare terapeutică, utilizate în scop balnear.

Timişul drenează judeţul Timiş pe o lungime de 141,6 km şi are ca afluenţi: Pogăniş, Lunca Birda, Nădrag, Spaia.

Bârzava şi Moraviţa sunt cele mai sudice râuri.

Câmpia Timişului are câteva tipuri de lacuri variate ca geneză :

- lacurile relicte (cele de la Satchinez şi Becicherecu Mic) sunt resturi din mlaştinile care au acoperit  o mare parte din câmpie ;

- lacurile fluviale (cele de la Macedonia, Ionel, Niţchidorf, Cebza, Obad) formate în braţele părăsite şi parţial colmatate ale râurilor Bârzava, Bega, Timiş ;

- lacurile de tasare (cele de la Valcani, Deta, Izvin, Voiteg) alimentate din apa freatică, din ploi.

Lacurile artificiale sunt rezultatul unei acţiuni directe sau indirecte, în scopuri economice. Dintre lacurile antropice de aici, se numără lacurile ce s-au format în excavaţiile executate pentru extragerea argilei, cum ar fi cele de la Cărpiniş, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Timişoara. Mai pot fi  incluse aici acumulări formate în urma construirii de baraje (Surduc, Giarmata, Satchinez, Mănăştur), sau eleştee piscicole: Diniaş, Urseni, Nădrag, Bazoşu Vechi, Partoş.

Vegetaţia, flora, fauna

Resursele forestiere (suprafaţa totală de pădure de pe teritoriul judeţului Timiş este de 94.425 ha) sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea, menţinerea resurselor de floră şi faună din judeţ.

Munţii Poiana Ruscăi sunt acoperiţi de făgete şi păduri  de amestec: Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Pinus nigra, Pinus strobus, Pseudotsuga menziensi. În localităţile Gladna şi Luncani, se află plantaţia de castani (Castanea sativa). Mamiferele întâlnite în aceste păduri montane sunt: jderul de pădure, cerbul, mistreţul, căprioara. Printre reprezentanţii avifaunei enumerăm pentru pădurile de fag: ciocănitoarea neagră, sitarul, pitulicea verde, mugurarul, inariţia verde; iar pentru răşinoase: cocoşul de munte, piţigoiul de brădet,  forfecuţa, corbul, alunarul. În apele curgătoare se întâlnesc specii de peşti aparţinând zonei ecologice  a păstrăvului.

Fagul creşte în amestec cu gorunul, sau carpenul, la altitudini mai mici de 600 m. În nord-estul judeţului Timiş, predomină pădurile de gorun; printre mamiferele ce trăiesc aici amintim: vulpea, lupul, iepurele, mistreţul, căprioara; avifauna fiind reprezentată de: potârniche, ciocârlia de pădure,  sturzul cântător, sturzul de vâsc, etc. În apele curgătoare, din pădurile din zonele deluroase, trăiesc specii aparţinând zonei ecologice a lipanului şi mrenei.

Între Buziaş şi Brestovăţ sunt tipice pădurile cereto-gârniţelor-subxerofile (Quecus frainetto-gârniţa, Quercus cerris-cerul, gorunul). Cerul şi gârniţa au fost înlocuite de pajişti xerofile stepizate (predomină firuţa, bărboasa, păiuşul, zâzania).

Pădurile caracteristice silvo-stepei bănăţene cuprind, în afară de cer şi gârniţă, Prunus fructicosa-vişinel, Quercus pubescens-stejarul pufos, Acer tartaricum-arţarul tătăresc. Fauna cuprinde: chiţcanul de câmp, şoarecele pitic, popândău, hârciog, iepure, dihor, nevăstuică, vulpea. Avifauna pentru zona colinară de cer şi gârniţă, cuprinde: ciocănitoarea pestriţă, ciocănitoarea verde, piţigoiul mare, grangurul, ţicleanul; iar pentru zona de silvo-stepă: ciocârlia  de câmp, ciocârlia mare, presura de grădină, pasărea ogorului. Speciile de păsări întâlnite, sunt fazanul şi potârnichea. În apele curgătoare din zona colinară şi de câmpie, trăiesc specii apaţinând zonei ecologice a scobarului.

În luncile râurilor, s-au păstrat stejăretele de luncă; se remarcă stufărişul şi trestiişul de la Satchinez, zonă declarată rezervaţie naturală ornitologică. Avifauna cuprinde: pescărelul albastru, codobatura albă, lăstunul de mal, codobatura vânătă. În zăvoaie sunt prezente: privighetoarea, mierla, acvila de câmp, şopârliţa neagră.

La Satchinez se întâlnesc următoarele specii: buhaiul de baltă, raţa mare, barza neagră, stârcul roşu, egreta mică, fluierarul de mlaştină, stârcul pitic, stârcul de noapte, stârcul galben, gârliţa mare, cocorul, raţa roşie, bătăuşul.

Spaţiul timişorean se încadrează, din punct de vedere geobotanic, în zona

padurilor de stejar, distruse în trecut de oameni, pentru obţinerea lemnului necesar construirii cetăţii şi caselor, cât şi pentru câştigarea de terenuri cultivabile. În prezent, cu excepţia câtorva areale împădurite cu cer şi gârniţă (Pădurea Verde, Pădurea Bistra, Pădurea Giroc, Şag), teritoriul se încadrează în silvostepa antropogenă ce caracterizează întrega Câmpie Panonică. Peisajul este diversificat şi de apariţia vegetaţiei de luncă, de-a lungul principalelor râuri, în cadrul careia predomină arborii de esenţă moale.

De remarcat este prezenţa parcului dendrologic de la Bazoşul Nou: rezervaţie forestieră cu o suprafaţă de cca 60,4 ha, situată la cca 15 km SE de oraşul Timişoara, pe teritoriul constituit din rezervaţia propriu-zisă (17,8 ha) şi zona tampon din jurul rezervaţiei.

În afaţa totală de pădure de pe teritoriul judeţului Timiş este de 94.425 ha) sunt deosebit de importante cadrul faunei piscicole, dominantă este specia crapului, alături de care trăiesc plătica, obletul, babuşca, sebita, ştiuca, suport natural pentru pescuitul sportiv.

Resursele forestiere (supr, pentru dezvoltarea, menţinerea resurselor de floră şi faună din judeţ.

Presiunea umană crescândă în spatiul periurban timişorean se resimte negativ asupra fondului faunistic, distrugerea biotopurilor spontane şi înlocuirea lor cu culturi afectează, inevitabil, biocenozele.

Solurile

Tipurile de sol specifice judeţului Timiş, în funcţie de unitatea de relief,  sunt:

- şes, câmpie joasă, câmpie înaltă - cernoziomuri, cernoziomuri levigate, soluri aluviale, lăcovişti, soluri sărăturate;

- coline şi dealuri - soluri brune argiloase, brune podzolice şi podzoluri argilo-iluviale;

- munţi - soluri brune acide, podzoluri, soluri schelete.

La câmpie, cernoziomurile sunt de mai multe subtipuri, predominând cernoziomurile freatic umede, cu fertilitate naturală ridicată. Câmpia înaltă e dominată de cernoziomurile levigate. În partea de sud a judeţului Timiş se întâlnesc cernoziomurile levigate freatic umede şi gleizate. În zona colinară sunt prezente solurile brun roşcate de pădure.

În zona colinară şi a dealurilor joase se întâlneşte solul brun argilic. În zona piemontană din estul judeţului o mare răspândire o au solurile brune şi solurile podzolice argiloiluviale. În câmpia joasă, în zone din luncile râurilor, se găsesc lăcovişti şi soluri gleizate, iar sub formă de fâşii, sau pe suprafeţe mai extinse, se intâlnesc solurile sărăturate şi sărăturile. În luncile şi terasele apelor curgătoare sunt răspândite solurile aluviale şi aluviunile.

Tot în câmpie, dar pe suprafeţe mai mici, sunt prezente soluri nisipoase, soluri coluviale, şmolniţe. În zona piemontană se întâlnesc soluri erodate, formate sub acţiunea apelor de şiroire.

Conform datelor primite de la Institutul Naţional de Statistică, populaţia municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş la nivelul anului 2007 este redată în tabelul următor.

Populaţia stabilă a municipiilor, oraşelor şi comunelor

din judeţul Timiş

(Direcţia Regională de Statistică Timiş)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULAŢIA TOTALĂ, din care: | 661593 | 658837 | 660966 | 666866 |
| masculin | 316726 | 315272 | 316413 | 319587 |
| % faţă de total populaţie | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| feminin | 344867 | 343565 | 344553 | 347279 |
| % faţă de total populaţie | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| PONDEREA în totalul populaţiei a: |  |  |  |  |
| mediului urban - % | 63,3 | 63,0 | 62,8 | 62,8 |
| mediului rural - % | 36,7 | 37,0 | 37,2 | 37,2 |
| DENSITATEA populaţiei (locuitori/kmp) | 76,1 | 75,8 | 75,6 | 76,7 |

Concentrările urbane

„Zona Timişoara” este definită de municipiul Timişoara, metropola Timişului şi a Regiunii de Vest a României, de localităţile periurbane Dumbrăviţa, Ghiroda, Giroc, Săcălaz, Moşniţa Nouă, Giarmata şi localităţile aflate în aria de polarizare socio-economică a acesteia: Remetea Mare, Şag, Peciu Nou, Jebel, Liebling, Sacoşu Turcesc, Sânandrei, Becicherecu Mic, Biled, Satchinez, Sânmihaiu Român, Orţişoara, Recaş, Topolovăţu Mare, Bogda, Maşloc, Pişchia. Însă, pe tot cuprinsul judeţului există 2 municipii, 8 de oraşe şi 86 comune, de care aparţin 231 de sate.

Situaţia spaţiilor verzi la nivelul judeţului Timiş

| Municipiu/Oraş | Suprafaţa totală spaţii (ha) | Suprafaţă spaţiu verde mp/locuitor | Zone de agrement (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Timişoara | 486,9 | 15,85 | 88 |
| Lugoj | 0,26 | 0,052 | 0,228 |
| Buziaş | 70,5 | 80,64 | 28,5 |
| Deta | 35 | 125,5 | 13,27 |
| Făget | 5,97 | 280,8 | 11,408 |

| Municipiu/Oraş | Suprafaţa totală spaţii (ha) | Suprafaţă spaţiu verde mp/locuitor | Zone de agrement (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jimbolia | 42,6 | 310 | 40 |
| Sânnicolaul Mare | 56,8 | 43,03 | 52,8 |
| Ciacova | 8,70 | 31,3 | 7,85 |
| Gătaia | 14 | 6,4 | 0,664 |
| Recaş | 2.5 | 1,72 | - |

Principalii agentii economici existenti la nivelul judeţului Timiş, sunt prezenteţi în următorul tabel :

Principalele surse de poluare din judeţul Timiş

| Nr. crt. | Sursa de poluare | Activitatea desfaşurată | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC COLTERM SA - CET Centru Timişoara, str.Piata Romanilor nr.11 | Instalaţii de ardere cu putere termică mai mare de 50 MW | IPPC |
| 2 | SC COLTERM SA – CET Sud Timişoara, str.Calea Şagului nr.201 | Instalaţii de ardere cu putere termică mai mare de 50 MW | IPPC |
| 3 | SC DETERGENŢI SA, Timişoara, Calea Stan Vidrighin nr.5 | Compuşi chimici organici de bază - detergenţi | IPPC |
| 4 | SC AZUR SA, Timişoara, str.Constructorilor nr.1-3 | Producerea de subst. organice de bază – vopseluri şi pigmenţi | IPPC |
| 5 | SC LASSELSBERGER SA, Lugoj, str. Timişorii nr.149-151 | Fabricare de produse ceramice prin ardere | IPPC |
| 6 | SC FOREVER PIPE SA Lugoj, str.Herendeşti1 nr.10 | Fabricare de produse ceramice prin ardere | IPPC |
| 7 | SC SMITHIFIELD FERME SRL Pădureni | Fabricare nutreţuri | IPPC |
| 8 | SC SMITHIFIELD FERME SRL | Instalaţii pentru creşterea porcilor≥2000 sau scroafe ≥750 capete | IPPC 31 de ferme |

CAPITOLU III

DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

3.1. Stuctura reţelei de monitorizare

Denumirea reţelei: Reţea de monitorizare a calităţii aerului în aglomerarea Timişoara

Prescurtare: Reţea Timişoara

Tipul de reţea - la nivel de aglomerare

Timpul de referinţă (GMT şi local) - GMT+2

Responsabilul reţelei – Marin Doina, str. Amurgului nr. 1, tel 0256 481915, fax 0256 201005, office@apmtm.ro

Componenţa reţelei:

| Tip staţie | Număr staţii |
| --- | --- |
| Trafic | 2 |
| Industrial | 1 |
| Fond urban | 1 |
| Fond suburban | 1 |

3.2. Informaţii generale cu privire la staţii

Denumirea staţiei: Calea Şagului

Codul staţiei: TM-1

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zona sud

Tipul staţiei: trafic

Responsabilul staţiei – Muscă Cornel, str. 16 Decembrie 1989, nr. 53, tel/fax 0256 200863, protectiamediutm@clicknet.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - str. Dragoş Vodă nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; fax: 021.212.28.44; e-mail:www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal de întreţinere şi service)

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m | ( |
| Staţie industrială | 100 m – 1 km |  |
| Staţie de fond: urban suburban regional EMEP |  |  |
|  | 1 – 5 km |  |
|  | 25 – 150 km |  |
|  | 200 – 500 lm |  |

3.2.2. Coordonatele geografice:

| Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| --- | --- | --- |
| 45°43’40,22” N | 21°12’17,36” E | 87 m |

3.2.4. Poluanţii măsuraţi:

| SO2 | NO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ( | ( | - | ( | ( | ( | - |

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu

3.2.6. Alte informaţii relevante:

Direcţia predominantă a vântului - Nord

Raportul între distanţa până la şi înălţimea celor mai apropiate obstacole – 1:1

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului – Staţia este amplasata pe Calea Sagului. Este o zonă cu trafic intens

Tipul zonei – urbană

Caracterizarea zonei – rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă –

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi largi – volum mare de trafic (>10.000 vehicule/zi)

Altele – staţia este amplasată în dreptul unei staţii de autobuz, la 65 m de o intersecţie semaforizată.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

| Denumire | Metoda de referinţă |
| --- | --- |
| Analizor SO2 model ME 9850 B | fluorescentă în UV |
| Analizor NOx model ME 9841 B | chemiluminiscenţa |
| Analizor CO model ME 9830 B | fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă |
| Analizor VOC/BTX-2000 | detector cu fotoionizare PID |
| Analizor PM10 on-line LSPM 10 | nefelometrie ortogonală |
| Prelevator PM10 model TECORA | determinări gravimetrice |

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

- înălţimea punctului de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 2,7 m de la nivelul străzilor; pentru PM10 – 3 m de la nivelul străzilor

- lungimea liniei de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 1,6 m; pentru PM10 – 2,1 m

- timpul de prelevare: 24 ore continuu

Calibrare:

- tip – automat şi manual

- NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span); calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

- CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie; calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;

- BTX – verificare la 10 zile a calibrării cu gaz din butelie; calibrare lunară manual cu gaz din butelie.

Denumirea staţiei: Piaţa Libertăţii

Codul staţiei: TM-2

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zona centrală

Tipul staţiei: fond urban

Responsabilul staţiei – Muscă Cornel, str. 16 Decembrie 1989, nr. 53, tel/fax 0256 200863, protectiamediutm@clicknet.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - str. Dragoş Vodă nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; fax: 021.212.28.44; e-mail:www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal de întreţinere şi service)

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m |  |
| Staţie industrială | 100 m – 1 km |  |
| Staţie de fond: urban suburban regional EMEP |  |  |
|  | 1 – 5 km | ( |
|  | 25 – 150 km |  |
|  | 200 – 500 lm |  |

3.2.2. Coordonatele geografice:

| Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| --- | --- | --- |
| 45°45’20,23” N | 21°13’38,76” E | 94 m |

3.2.4. Poluanţii măsuraţi:

| SO2 | NO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ( | - | ( | - | ( | ( | ( |

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi:

| Parametru | Echipament |
| --- | --- |
| temperatura | Senzor de temperatură HD 9008 TR |
| viteza vântului | Senzor viteza vântului TP-V1 |
| direcţia vântului | Senzor direcţia vântului TP-D1 |
| umiditate relativă | Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR |
| presiune atmosferică | Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro |
| radiaţie solară | Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC |
| precipitaţii |  |

3.2.6. Alte informaţii relevante:

Direcţia predominantă a vântului - Nord

Raportul între distanţa până la şi înălţimea celor mai apropiate obstacole – 5:1

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului – Staţia este amplasată intr-o piaţă pietonală.

Tipul zonei – urbană

Caracterizarea zonei – rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă –

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi înguste – volum moderat de trafic (între 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele – staţia este amplasată la 50 m de o intersecţie semaforizată.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

| Denumire | Metoda de referinţă |
| --- | --- |
| Analizor SO2 model ME 9850 B | fluorescentă în UV |
| Analizor NOx model ME 9841 B | chemiluminiscenţa |
| Analizor CO model ME 9830 B | fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă |
| Analizor O3 model ME 9810 B | fotometrie în UV |
| Analizor VOC/BTX-2000 | detector cu fotoionizare PID |
| Analizor PM10 on-line LSPM 10 | nefelometrie ortogonală |
| Prelevator PM10 model TECORA | determinări gravimetrice |

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

- înălţimea punctului de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 2,7 m de la nivelul străzilor; pentru PM10 – 3 m de la nivelul străzilor

- lungimea liniei de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 1,6 m; pentru PM10 – 2,1 m

- timpul de prelevare: 24 ore continuu

Calibrare:

- tip – automat şi manual

- NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span); calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

- CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie; calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;

- BTX – verificare la 10 zile a calibrării cu gaz din butelie; calibrare lunară manual cu gaz din butelie.

Denumirea staţiei: Carani

Codul staţiei: TM-3

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă rurală

Tipul staţiei: fond suburban

Responsabilul staţiei – Muscă Cornel, str. 16 Decembrie 1989, nr. 53, tel/fax 0256 200863, protectiamediutm@clicknet.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - str. Dragoş Vodă nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; fax: 021.212.28.44; e-mail:www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal de întreţinere şi service)

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m |  |
| Staţie industrială | 100 m – 1 km |  |
| Staţie de fond: urban suburban regional EMEP |  |  |
|  | 1 – 5 km |  |
|  | 25 – 150 km | ( |
|  | 200 – 500 lm |  |

3.2.2. Coordonatele geografice:

| Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| --- | --- | --- |
| 45°54’48,45” N | 21°09’06,51” E | 117 m |

3.2.4. Poluanţii măsuraţi:

| SO2 | NO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ( | ( | - | ( | ( | ( | ( |

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi:

| Parametru | Echipament |
| --- | --- |
| temperatura | Senzor de temperatură HD 9008 TR |
| viteza vântului | Senzor viteza vântului TP-V1 |
| direcţia vântului | Senzor direcţia vântului TP-D1 |
| umiditate relativă | Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR |
| presiune atmosferică | Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro |
| radiaţie solară | Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC |
| precipitaţii |  |

3.2.6. Alte informaţii relevante:

Direcţia predominantă a vântului – Nord-Vest

Raportul între distanţa până la şi înălţimea celor mai apropiate obstacole – 12:1

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului – Staţia este amplasată în curtea şcolii generale din localitate

Tipul zonei – rurală

Caracterizarea zonei – agricolă

Numărul aproximativ de locuitori din zonă –

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi înguste – volum mic de trafic (<2.000 vehicule/zi)

Altele: –

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

| Denumire | Metoda de referinţă |
| --- | --- |
| Analizor SO2 model ME 9850 B | fluorescentă în UV |
| Analizor NOx model ME 9841 B | chemiluminiscenţa |
| Analizor CO model ME 9830 B | fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă |
| Analizor O3 model ME 9810 B | fotometrie în UV |
| Analizor VOC/BTX-2000 | detector cu fotoionizare PID |
| Analizor PM10 on-line LSPM 10 | nefelometrie ortogonală |
| Prelevator PM10 model TECORA | determinări gravimetrice |

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

- înălţimea punctului de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 2,7 m de la nivelul străzilor; pentru PM10 – 3 m de la nivelul străzilor

- lungimea liniei de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 1,6 m; pentru PM10 – 2,1 m

- timpul de prelevare: 24 ore continuu

Calibrare:

- tip – automat şi manual

- NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span); calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

- CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie; calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;

- BTX – verificare la 10 zile a calibrării cu gaz din butelie; calibrare lunară manual cu gaz din butelie.

Denumirea staţiei: Zona Soarelui

Codul staţiei: TM-4

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zona sud-est

Tipul staţiei: industrială

Responsabilul staţiei – Muscă Cornel, str. 16 Decembrie 1989, nr. 53, tel/fax 0256 200863, protectiamediutm@clicknet.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - str. Dragoş Vodă nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; fax: 021.212.28.44; e-mail:www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal de întreţinere şi service)

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m |  |
| Staţie industrială | 100 m – 1 km | ( |
| Staţie de fond: urban suburban regional EMEP |  |  |
|  | 1 – 5 km |  |
|  | 25 – 150 km |  |
|  | 200 – 500 lm |  |

3.2.2. Coordonatele geografice:

| Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| --- | --- | --- |
| 45°44’11,92” N | 21°15’02,82” E | 86 m |

3.2.4. Poluanţii măsuraţi:

| SO2 | NO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ( | ( | - | - | ( | ( | ( |

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi:

| Parametru | Echipament |
| --- | --- |
| temperatura | Senzor de temperatură HD 9008 TR |
| viteza vântului | Senzor viteza vântului TP-V1 |
| direcţia vântului | Senzor direcţia vântului TP-D1 |
| umiditate relativă | Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR |
| presiune atmosferică | Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro |
| radiaţie solară | Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC |
| precipitaţii |  |

3.2.6. Alte informaţii relevante:

Direcţia predominantă a vântului – Nord

Raportul între distanţa până la şi înălţimea celor mai apropiate obstacole – 2,5:1

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului – Staţia este amplasată în curtea şcolii generale din localitate

Tipul zonei – urbană

Caracterizarea zonei – rezidenţială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă –

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi largi – volum moderat de trafic (între 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele: –

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

| Denumire | Metoda de referinţă |
| --- | --- |
| Analizor SO2 model ME 9850 B | fluorescentă în UV |
| Analizor NOx model ME 9841 B | chemiluminiscenţa |
| Analizor CO model ME 9830 B | fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă |
| Analizor O3 model ME 9810 B | fotometrie în UV |
| Analizor VOC/BTX-2000 | detector cu fotoionizare PID |
| Analizor PM10 on-line LSPM 10 | nefelometrie ortogonală |

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

- înălţimea punctului de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 2,7 m de la nivelul străzilor; pentru PM10 – 3 m de la nivelul străzilor

- lungimea liniei de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 1,6 m; pentru PM10 – 2,1 m

- timpul de prelevare: 24 ore continuu

Calibrare:

- tip – automat şi manual

- NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span); calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

- CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie; calibrare lunară - manual cu gaz dinbutelie;

- BTX – verificare la 10 zile a calibrării cu gaz din butelie; calibrare lunară manual cu gaz din butelie.

Denumirea staţiei: Calea Aradului

Codul staţiei: TM-5

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zona nord

Tipul staţiei: trafic

Responsabilul staţiei – Muscă Cornel, str. 16 Decembrie 1989, nr. 53, tel/fax 0256 200863, protectiamediutm@clicknet.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - str. Dragoş Vodă nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; fax: 021.212.28.44; e-mail:www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal de întreţinere şi service)

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m | ( |
| Staţie industrială | 100 m – 1 km |  |
| Staţie de fond: urban suburban regional EMEP |  |  |
|  | 1 – 5 km |  |
|  | 25 – 150 km |  |
|  | 200 – 500 lm |  |

3.2.2. Coordonatele geografice:

| Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| --- | --- | --- |
| 45°46’35,28” N | 21°13’14,84” E | 91 m |

3.2.4. Poluanţii măsuraţi:

| SO2 | NO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ( | ( | - | ( | ( | ( | - |

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu

3.2.6. Alte informaţii relevante:

Direcţia predominantă a vântului - Nord

Raportul între distanţa până la şi înălţimea celor mai apropiate obstacole – 1:1

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului – Staţia este amplasata pe Calea Aradului. Este o zonă cu trafic intens

Tipul zonei – urbană

Caracterizarea zonei – rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă –

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi largi – volum mare de trafic (>10.000 vehicule/zi)

Altele – staţia este amplasată la 200 m de o intersecţie semaforizată.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

| Denumire | Metoda de referinţă |
| --- | --- |
| Analizor SO2 model ME 9850 B | fluorescentă în UV |
| Analizor NOx model ME 9841 B | chemiluminiscenţa |
| Analizor CO model ME 9830 B | fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă |
| Analizor VOC/BTX-2000 | detector cu fotoionizare PID |
| Analizor PM10 on-line LSPM 10 | nefelometrie ortogonală |
| Prelevator PM10 model TECORA | determinări gravimetrice |

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

- înălţimea punctului de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 2,7 m de la nivelul străzilor; pentru PM10 – 3 m de la nivelul străzilor

- lungimea liniei de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 1,6 m; pentru PM10 – 2,1 m

- timpul de prelevare: 24 ore continuu

Calibrare:

- tip – automat şi manual

- NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span); calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

- CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie; calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;

- BTX – verificare la 10 zile a calibrării cu gaz din butelie; calibrare lunară manual cu gaz din butelie.

Denumirea staţiei: Moraviţa

Codul staţiei: TM-6

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă rurală în aproperea frontierei de stat

Tipul staţiei: fond urban

Responsabilul staţiei – Muscă Cornel, str. 16 Decembrie 1989, nr. 53, tel/fax 0256 200863, protectiamediutm@clicknet.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - str. Dragoş Vodă nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; fax: 021.212.28.44; e-mail:www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal de întreţinere şi service)

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m |  |
| Staţie industrială | 100 m – 1 km |  |
| Staţie de fond: urban suburban regional EMEP |  |  |
|  | 1 – 5 km | ( |
|  | 25 – 150 km |  |
|  | 200 – 500 lm |  |

3.2.2. Coordonatele geografice:

| Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| --- | --- | --- |
| 45°15’28,54” N | 21°16’01,52” E | 80 m |

3.2.4. Poluanţii măsuraţi:

| SO2 | NO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ( | ( | - | ( | ( | ( | - |

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi:

| Parametru | Echipament |
| --- | --- |
| temperatura | Senzor de temperatură HD 9008 TR |
| viteza vântului | Senzor viteza vântului TP-V1 |
| direcţia vântului | Senzor direcţia vântului TP-D1 |
| umiditate relativă | Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR |
| presiune atmosferică | Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro |
| radiaţie solară | Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC |
| precipitaţii |  |

3.2.6. Alte informaţii relevante:

Direcţia predominantă a vântului – Nord

Raportul între distanţa până la şi înălţimea celor mai apropiate obstacole – 6:1

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului – Staţia este amplasată în curtea şcolii generale din localitate

Tipul zonei – rurală

Caracterizarea zonei – agricolă

Numărul aproximativ de locuitori din zonă –

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi largi – volum moderat de trafic (între 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele: –

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

| Denumire | Metoda de referinţă |
| --- | --- |
| Analizor SO2 model Thermo 43i | fluorescentă în UV |
| Analizor NOx model Thermo 42i | chemiluminiscenţa |
| Analizor CO model Thermo 48i | fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă |
| Analizor VOC/BTX-2000 | detector cu fotoionizare PID |
| Analizor PM10 on-line LSPM 10 | nefelometrie ortogonală |
| Prelevator PM10 model TECORA | determinări gravimetrice |

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

- înălţimea punctului de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 2,7 m de la nivelul străzilor; pentru PM10 – 3 m de la nivelul străzilor

- lungimea liniei de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 1,6 m; pentru PM10 – 2,1 m

- timpul de prelevare: 24 ore continuu

Calibrare:

- tip – automat şi manual

- NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span); calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

- CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie; calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;

- BTX – verificare la 10 zile a calibrării cu gaz din butelie; calibrare lunară manual cu gaz din butelie.

Denumirea staţiei: Lugoj

Codul staţiei: TM-4

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă urbană

Tipul staţiei: industrială

Responsabilul staţiei – Muscă Cornel, str. 16 Decembrie 1989, nr. 53, tel/fax 0256 200863, protectiamediutm@clicknet.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - str. Dragoş Vodă nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; fax: 021.212.28.44; e-mail:www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal de întreţinere şi service)

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele - ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m |  |
| Staţie industrială | 100 m – 1 km | ( |
| Staţie de fond: urban suburban regional EMEP |  |  |
|  | 1 – 5 km |  |
|  | 25 – 150 km |  |
|  | 200 – 500 lm |  |

3.2.2. Coordonatele geografice:

| Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| --- | --- | --- |
| 45°41’40,28” N | 21°53’36,95” E | 117 m |

3.2.4. Poluanţii măsuraţi:

| SO2 | NO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ( | ( | - | - | ( | - | - |

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi:

| Parametru | Echipament |
| --- | --- |
| temperatura | Senzor de temperatură HD 9008 TR |
| viteza vântului | Senzor viteza vântului TP-V1 |
| direcţia vântului | Senzor direcţia vântului TP-D1 |
| umiditate relativă | Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR |
| presiune atmosferică | Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro |
| radiaţie solară | Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC |
| precipitaţii |  |

3.2.6. Alte informaţii relevante:

Direcţia predominantă a vântului – Sud-Est

Raportul între distanţa până la şi înălţimea celor mai apropiate obstacole – 2:1

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului – Staţia este amplasată pe malul stâng al râului Timiş

Tipul zonei – urbană

Caracterizarea zonei – rezidenţială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă –

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi largi – volum mic de trafic (<2.000 vehicule/zi)

Altele: –

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipamente utilizate:

| Denumire | Metoda de referinţă |
| --- | --- |
| Analizor SO2 model Thermo 43i | fluorescentă în UV |
| Analizor NOx model Thermo 42i | chemiluminiscenţa |
| Analizor VOC/BTX-2000 | detector cu fotoionizare PID |
| Analizor PM10 on-line LSPM 10 | nefelometrie ortogonală |

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

- înălţimea punctului de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 2,7 m de la nivelul străzilor; pentru PM10 – 3 m de la nivelul străzilor

- lungimea liniei de prelevare: pentru SO2, NOx, CO, BTX – 1,6 m; pentru PM10 – 2,1 m

- timpul de prelevare: 24 ore continuu

Calibrare:

- tip – automat şi manual

- NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span); calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

- CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie; calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;

- BTX – verificare la 10 zile a calibrării cu gaz din butelie; calibrare lunară manual cu gaz din butelie.

3.3. Prezentarea datelor de monitorizare

Valorile limită şi perioada de mediere pentru fracţia PM10 a pulberilor în suspensie în atmosferă sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. (Directiva Cadru 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea si gestionarea calităţii aerului înconjurător şi directivele fiice - Directiva 1999/30/CE a Consiliului privind valorile limita pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot si oxizii de azot, pulberile in suspensie si plumbul din aerul înconjurător, Directiva 2000/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind valorile limita pentru benzen si monoxidul de carbon din aerul înconjurător, Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător).

Determinarea nivelului pulberilor în suspensie PM10 s-a efectuat începând cu anul 2004, prelevându-se probe într-un singur punct, în zona centrală a municipiului Timişoara (la sediul APM Timiş – bul. M. Viteazul nr. 32).

Evoluţia concentraţiilor maxime şi medii lunare pentru PM10 în perioada 2006 – 2008

Situaţia înregistrată in anul 2009 la staţiile de monitorizare a calităţii aerului se prezintă astfel:

| Staţia | Tipul staţiei | Tip poluant | Număr determinări validate | Concentraţia | Frecvenţa depăşirii VL% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Maxima zilnică | Medie anuală | UM |  |
| TM-1 | Trafic | PM10 gravimetric | 248 | 110,87 | 46,02 | μg/m3 | 37,9 |
| TM-3 | Fond suburban | PM10 gravimetric | 261 | 69,94 | 28,18 | μg/m3 | 7,2 |
| TM-5 | Trafic | PM10 gravimetric | 311 | 171,72 | 46,72 | μg/m3 | 35,3 |

Evaluarea calităţii aerului s-a realizat şi pe baza inventarelor de emisii, prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer pentru anul 2007.

Lista cuprinzând încadrarea localităţilor, rezultate din evaluarea calităţii aerului prin modelare, în conformitate cu prevederile Ordinului MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, pentru judeţul Timiş:

LISTA 1 – Zonele din judetul Timiş unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de toleranţă sau mai mari decât valoarea limită, în caz că nu a fost fixată şi o marjă de toleranţă:

1.1. - Pentru NO2, localităţile: Dumbrăviţa, Ghiroda, Giroc, Remetea Mare, Sag, Timişoara

1.2. – Pentru pulberi în suspensie PM10, localităţile: Dumbrăviţa, Ghiroda, Giroc, Moşnita Nouă, Timişoara.

CAPITOLUL IV

IDENTIFICAREA ŞI VALIDAREA DEPĂŞIRILOR

4.1 Identificarea depăşirii

Identificarea depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, se efectuează de către responsabilul cu activitatea de gestionare a datelor şi de responsabilul pentru operarea echipamentelor de monitorizare din cadrul Serviciului Monitoring, Bază de Date şi Rapoarte, numiţi prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 546/2008, modificat de Ordinul nr. 1256/2009. Acesta informează directorul coordonator cu privire la depăşirea valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă.

4.2 Validarea depăşirii

Validarea datelor se realizează prin deplasarea în teren a persoanei responsabile cu funcţionarea staţiei, care verifică funcţionarea corectă a echipamentelor şi data ultimei calibrări. La prima deplasare în teren se culeg date preliminare în vederea identificării cauzelor. În cazul unor defecţiuni minore, acesta le remediază şi efectuează o nouă calibrare, iar datele sunt invalidate.

CAPITOLUL V

MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

5.1 Informarea autorităţilor responsabile

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

- Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu

- Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică

- Instituţia Prefectului

- Comisia tehnică

Imediat după validarea datelor, agenţia judeteană pentru protecţia mediului informeaza obligatoriu Agentia Natională pentru Protectia Mediului, Garda Natională de Mediu, Institutia Prefectului, precum şi membrii Comisiei tehnice, cu privire la depasirea valorilor limita.

5.2 Identificarea sursei/surselor care au generat depăşirile

Staţia TM-1

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică (

- arderi pentru producerea de termica (surse rezidentiale) (

- instalatii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de productie (

- extractia si distributia combustibililor fosili

- utilizarea solventilor

- trafic rutier - alte surse mobile (

- tratarea si eliminarea deseurilor

- agricultura

- factorii naturali (

Staţia TM-3

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- arderi pentru producerea de termica (surse rezidentiale) (

- instalatii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de productie

- extractia si distributia combustibililor fosili

- utilizarea solventilor

- trafic rutier - alte surse mobile

- tratarea si eliminarea deseurilor

- agricultura (

- factorii naturali (

Staţia TM-5

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- arderi pentru producerea de termica (surse rezidentiale) (

- instalatii de ardere neindustriale (

- arderi în industria de prelucrare

- procese de productie

- extractia si distributia combustibililor fosili

- utilizarea solventilor

- trafic rutier - alte surse mobile

- tratarea si eliminarea deseurilor

- agricultura

- factorii naturali (

5.3 Întrunirea Comisiei Tehnice

Comisia tehnică îşi desfasoara activitatea în cadrul şedinţelor. Coordonatorul activităţii şi Presedinte al Comisiei este Directorul APM Timiş.

În activitatea sa, Comisia tehnică solicită ca la şedinţele sale să participe şi reprezentanţi ai altor instutuţii pentru luarea celor mai bune decizii în vederea gestionării calităţii aerului.

Hotarârile Comisiei tehnice se iau doar în cadrul şedintelor, prin vot al membrilor. O hotarâre este considerată adoptată prin majoritate simplă (este votată de jumatate+1).

Comisia tehnică are atributiile conforme ROF-ului stabilit şi aprobat.

5.4. Informarea publicului

APM Timiş publică pe pagina de web proprie, www.apmtm.ro, informaţii privind depăşirea concentraţiilor valorilor limită şi/sau a valorilor ţintă, sursa/sursele care au generat depăşirea/depăşirile în cuprinsul buletinelor zilnice, lunare şi anuale privind calitatea aerului.

Totodată, zilnic după validarea datelor de către responsabilul cu validarea datelor, se întocmeşte un buletin privind calitatea aerului ce cuprinde indicele general pentru fiecare staţie. Atunci când se semnalează depăşiri, sunt specificate sursele posibile ce au generat depăşirea, condiţiile meteo (viteza şi direcţia vântului), măsuri care s-au luat sau urmează a fi luate. Se informează Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Timiş conform fluxului de informare a datelor de monitorizare, pentru a efectua verificări în teren. Acest buletin se afişează zilnic  pe pagina de web a APM Timiş.

5.5 Identificarea cauzelor care au generat depăşirile PM10

Dintre sursele posibile de emisii PM10 cu impact asupra calităţii aerului se pot enumera: sursele din activitatea industrială, din sistemul centralizat şi individual de încălzire a populaţiei, din centralele termoelectrice, din traficul rutier, din activitatea de constructii.

Evoluţia concentraţiei de pulberi în suspensie PM10 arată că la începutul şi sfârşitul de an, în perioada rece, se observă o contribuţie a surselor de suprafaţă cu înălţime de emisie joasă, asociate activităţilor de încălzire rezidenţială.

La nivelul judeţului Timiş, pentru sursele de emisie din industria de producere a energiei, în perioada 2006 – 2008, se observă o scădere a emisiilor de pulberi determinată fie de reducerea sau încetarea unor activităţii, fie de realizarea unor măsuri de reducere a poluării.

| Agentul | SO2 (t/an) | NOx (t/an) | TSP (t/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| economic | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| COLTERM CET Centru | 146.11 | 29.27 | 0.79 | 456.28 | 380.93 | 289.98 | 11.81 | 9.37 | 6.98 |
| COLTERM CT Sud | 3026.79 | 2583.89 | 2402.63 | 442.13 | 403.95 | 398.12 | 105.22 | 90.51 | 84.66 |

SC COLTERM SA, deţine 7 instalaţii mari de ardere (IMA), 5 pe amplasamentul CET Centru ce folosec drept combustibil gazul natural şi păcura şi 2 pe amplasamentul CT  Sud ce sunt alimentate cu gaz natural şi lignit. La nivelul anului 2007, unitatea un avea montate arzătoarele cu NOx redus şi nu erau modernizate electrofiltrele pentru reţinerea pulberilor.

CET Centru este amplasată în zona centrala a municipiului Timişoara, iar CT Sud în partea de sud a municipiului.

5.5.1.Caracterizarea indicatorilor monitorizaţi

- Dioxid de sulf - SO2

Gaz incolor, cu miros înţepător, amărui, produs ca urmare a arderii materialelor care conţin sulf.

Surse naturale: erupţiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentaţia bacteriană în zonele mlăştinoase, oxidarea gazului cu conţinut de sulf rezultat din descompunerea biomasei.

Surse antropice: sistemele de încălzire a populaţiei care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice şi procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric) şi în măsură mai mică emisiile provenite de la motoarele diesel.

Efecte asupra sănătăţii: provoacă iritaţia ochilor şi a primei părţi a traiectului respirator. În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitaţiilor cu efecte toxice asupra vegetaţiei şi acidifierea corpilor apoşi.

- Oxizi de azot - NOx (NO/ NO2)

La temperatura mediului ambiental sunt prezenţi în formă gazoasă. NO este incolor şi inodor; NO2 are culoarea brun roşcat şi un miros puternic, înecăcios.

Surse naturale: sursa principală - acţiunea bacteriilor la nivelul solului.

Surse antropice: încălzirea rezidenţială şi evacuările de gaze de eşapament de la motoarele vehiculelor în etapa de acceleraţie sau la viteze mari. NO produce o cantitate mai mare de NO2  în procesul de combustie şi în prezenţa oxigenului liber.

Efecte asupra sănătăţii: gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator şi  diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO).

Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

- Pulberi în suspensie – PM10/PM2,5

Sunt particule lichide şi solide cu diametrul mai mic de 10μ.

Surse naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi disperşia polenului.

Surse antropice: activitatea industrială, şi stemul de încalzire a populaţiei, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorita arderilor incomplete.

Efecte asupra sănătăţii: toxicitatea pulberilor se datoreaza nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-10 µ (PM10) la 2,5-5 µ (PM2,5) prezinta un risc mai mare de a patrunde in alveolele pulmonare provocand inflamatii şi intoxicari. Pe de alta parte, vehiculele emit şi alte gaze iritante, elemente toxice (Cd, Pb, As, etc.) şi substante cancerigene (hidrocarburi aromatice policiclice, aldehide, nitrocompuşi, etc.).

- Plumb - Pb

Surse antropice: principala sursa de poluare o reprezinta emisiile motoarelor cu functionare pe baza de benzina şi industria in care sunt procesate metalele, un caz particular fiind topitoriile.

Efecte asupra sanatatii: efect toxic la oameni, in cazul expunerii la concentratii ridicate, influentand şinteza hemoglobinei ce afecteaza rinichii, organele de reproducere, mecanismul gastrointestinal, articulatiile, şi stemul cardiovascular şi sistemul nervos.

- Benzen - C6H6

Compus aromatic foarte usor, volatil şi solubil in apa. 90% din cantitatea de benzen in aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea şi distributia acestuia.

Efecte asupra sanatatii: substanta cancerigena, incadrata in clasa A1 de toxicitate, cunoscuta drept cancerigena pentru om. Produce efecte daunatoare asupra sistemului nervos central.

- Monoxid de carbon - CO

La temperatura mediului ambiental este un gaz incolor şi inodor, de origine atat naturala cat şi antropica. Apare ca produs in toate procesele de combustie incompleta a combustibililor fosili.

Surse naturale: arderea padurilor, emişiile vulcanice şi descarcarile electrice.

Surse antropice: producerea otelului şi a fontei, rafinarea petrolului, sistemul termoelectric şi mediul urban, in principal autovehiculele cu benzina in timpul functionarii la turatie mica.

Efecte asupra sanatatii: gaz toxic, in concentratii mari este letal (aproximativ 100 mg/m3). Reduce capacitatea de transport a oxigenului in sange cu consecinte asupra sistemului respirator şi a sistemului cardiocirculator. Poate induce reducerea acuitatii vizuale şi a capacitatii fizice.

- Ozon - O3

Gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros inecacios. Se concentreaza in stratosfera şi asigura protectia impotriva radiatiei UV daunatoare vietii. Ozonul prezent la nivelul solului se comporta ca o componenta a "smogului fotochimic". Se formeaza prin intermediul unei reactii care implica in particular oxizi de azot şi compuşi organici volatili.

Efecte asupra sanatatii: concentratia de ozon la nivelul solului provoaca iritarea traiectului respirator şi iritarea ochilor. Concentratii mari de ozon pot provoca reducerea functiei respiratorii. Este responsabil de daune produse vegetatiei prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane.

5.5.2. Depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă cauzate de surse liniare

Depăţirile sunt cauzate de:

- traficul auto - în zona centrală a municipiului Timişoara pe arterele principale de trafic, în exteriorul acestuia de-a lungul drumurilor naţionale şi în localităţile situate pe rutele acestora;

- încălzirea rezidenţială;

- condiţiile meteorologice – calmul atmosferic şi condiţiile de ceaţă favorizează acumularea noxelor la suprafaţa solului, ceea ce determină înregistrarea concentraţiilor ridicate de poluanţi.

5.5.3. Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse fixe

În vederea analizării situaţiei referitoare la depăşirea valorilor limită, s-au luat în considerare:

- activităţile economice - analizarea listei principalelor surse de poluare;

- inventarul emisiilor acestor surse (valoarea emisiilor totale, coşuri de dispersie existente, instalaţii de reţinere a poluanţilor);

- analiza datelor meteo -  direcţia predominantă a vântului, orele de calm atmosferic;

- verificarea datelor de monitorizare a emisiilor pentru unităţile din zonă.

5.6. Măsuri pentru limitarea emisiilor datorate agenţilor economici

| Măsuri /Actiuni | Responsabili | Termende realizare | Estimare costuri/surse finantare | Rezultat aşteptat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 4 - CET Centru | SC COLTERM SA | 31.12.2011 | 2.430 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 4 – CET Centru | SC COLTERM SA | 31.12.2011 | 7.000 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 5 - CET Centru | SC COLTERM SA | 31.12.2013 | 2.430 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 5 – CET Centru | SC COLTERM SA | 31.12.2013 | 7.000 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 6 cazan abur nr. 1 – CT Sud | SC COLTERM SA | 31.12. 2012 | 2.500 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 6 cazan abur nr. 2 – CT Sud | SC COLTERM SA | 31.12. 2012 | 2.430 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 6 cazan abur nr. 3 – CT Sud | SC COLTERM SA | 31.12. 2012 | 2.430 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montare instalatii de monitorizare emisii poluante la cos IMA 6 – CT Sud | SC COLTERM SA | 31.12.2012 | 70 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 7 CAF nr.1 – CT Sud | SC COLTERM SA | 31.12. 2013 | 2.500 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 7 CAF nr.2 – CT Sud | SC COLTERM SA | 31.12.2013 | 2.500 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |
| Montare instalatii de monitorizare emisii poluante la cos IMA 7 – CT Sud | SC COLTERM SA | 31.12. 2013 | 70 mii Euro | Respectarea VLE la NOx |

5.7. Măsuri pentru limitarea emisiilor datorate surselor liniare (traficul rutier)

| Nr. crt. | Masuri/Actiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimare costuri/ sursa de finantare | Rezultat asteptat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Managementul traficului |
| 1.1 | Restrictionarea traficului greu in municipiul Timisoara | Consiliul Local Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi Poliţia Rutieră | Permanent | Nu necesită investiţii | Scaderea concentratiei de NO2, CO si pulberi in suspensie urmare a circultiei supuse taxei de acces a autovehicolelor detinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone |
| 1.2 | Conectarea si extinderea pistelor pentru biciclete pe raza municipiului Timisoara cu încă 10 km | Consiliul Local Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 205.000 lei/ Bugetul local | Scaderea concentratiei poluantilor prin utilizarea bicicletelor |
| 1.3 | Fluidizarea circulatiei rutiere prin crearea se sensuri unice in zona de nord a municipiului Timisoara si instituirea sistemului de UNDA VERDE pe 3 tronsoane de circulatie (Bv. L. Rebreanu 3,5 km, Calea Circumvalatiunii 1,7 km, Str. Cluj 1 km) | Consiliul Local Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi Poliţia Rutieră | 2010 | 270.000 lei/ Buget local | Scaderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate in trafic |
| 1.4 | Instituirea restrictiilor de viteza la 30 km/h în municipiul Timişoara (instituţii de învăţământ, zone rezidenţiale, pieţe) | Consiliul Local Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 2011 2012 | 24.000 lei 24.000 lei 24.000 lei / Buget local | Scaderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate in trafic |
| 1.5 | Instituirea restricţiilor de viteză la 30 km/h în comuna Ghiroda în zona B a comunei (HCL nr. 36/2009) | Primăria Ghiroda | permanent | Nu este cuantificat | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 1.6 | Restricţionarea accesului autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t în zona B şi mai mare de 22 t ăn zona A a comunei Ghiroda (HCL nr. 36/2009) | Primăria Ghiroda | permanent | Nu este cuantificat | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 1.7 | Interzicerea circulaţiei autovehiculelor cu masa totală peste 25 tone în localităţile comunei Giroc (HCL nr. 16/2009) | Primăria Giroc | permanent | Nu este cuantificat | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 1.8 | Achizitionarea a 30 autobuze noi pentru inlocuirea autobuzelor noneuro | RATT | 2010 | 2.500,00 mii lei Buget local | Scăderea emisiilor de noxe |
| 1.9 | Trafic management şi supraveghere video (sistem integrat de administrare, urmărire şi control a traficului) | Primaria Timişoara | 2011-2013 | 67.500.000 lei/ POR Axa 1 | Fluidiarea traficului |
| 1.10 | Cresterea gradului de folosire a transportului public prin extinderea reţelelor de transport public de călători: | RATT |  |  | Scăderea emisiilor de noxe |
|  | - linie de troleibuz pe str. Lidia |  | 2011-2012 | 16.100.000 lei/ Buget local |  |
|  | - al doilea sens de circulatie, linie de troleibuz pe b-dul Pârvan |  | 2010 | 348.950 lei/ Buget local |  |
| 1.11 | Încurajarea transportului nemotorizat Achizitionarea de: - tramvaie noi - tramvaie folosite | RATT | 2010-2011 | 4.000.000 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe |
| 1.12 | Extindere reţea Dumbrăviţa 3,60 km linie dublă | Primăria Timişoara | 2012-2013 | 9.639.000 lei/ POR Axa 1 | Scăderea emisiilor de noxe |
| 1.13 | Extindere reţea troleibuz Ghiroda 3,90 km linie dublă | Primăria Timişoara | 2012-2013 | 10.472.000 lei/ POR Axa 1 | Scăderea emisiilor de noxe |
| 1.14 | Extindere linie tramvai Moşniţa 5 km cale dublă tramvai (proiect de rezerva in cazul imposibilitatii realizarii altui proiect cuprins in PID-PCT*) | Primăria Timişoara | 2011-2013 | 69.972.000 lei/ POR Axa 1 | Scăderea emisiilor de noxe |
| 2. | Modernizare, extindere şi amenajare străzi |
| 2.1 | Amenajare str. Vânătorilor Suprafaţă carosabil = 1.550 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 880.885 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.2 | Amenajare str. Liege Suprafaţă carosabil = 711 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 540.123 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.3 | Amenajare str. Moise Doboşan Suprafaţă carosabil = 8.661 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 6.024.773 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.4 | Modernizare Cal. Torontalului şi extindere Suprafaţă carosabil = 30.888 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 -2011 | 14.631.648 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.5 | Modernizare str. Cloşca şi extindere la 4 benzi pe sectorul bul. Cetăţii-str. Ovidiu Balea Suprafaţă carosabil = 18.457 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010-2011 | 13.616.360 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.6 | Amenajare str. Edgar Quinet Suprafaţă carosabil = 2.614,90 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 716.470 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.7 | Amenajare str. Steaua Suprafaţă carosabil = 2.431,07 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 938.783 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.8 | Amenajare str. Brazilor Suprafaţă carosabil = 870,00 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 240.138 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.9 | Amenajare zona Polonă Suprafaţă carosabil = 5.420 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 1.931.191 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.10 | Amenajare str. Neculce Suprafaţă carosabil = 5.931 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 2.394.762 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.11 | Amenajare str. Busuioc Suprafaţă carosabil =1.370 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 470.494 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.12 | Amenajare str. Olarilor Suprafaţă carosabil = 3.566 mp | Consiliul Local Primăria Timişoara Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 735.170 lei/ Buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.13 | Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ştefan cel Mare – lucrări rutiere (carosabil, piste de biciclete, spaţii verzi), linie cale tramvai, reţele edilitare | Consiliul Local Primăria Timişoara | 2010-2014 | 47.041.121 lei/ POR Axa 1 | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.14 | Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. i. Slavici, str. Polonă – lucrări rutiere (carosabil, piste de biciclete, spaţii verzi), linie cale tramvai, reţele edilitare (proiect de rezerva in cazul imposibilitatii realizarii altui proiect cuprins in PID-PCT*) | Consiliul Local Primăria Timişoara | 2010-2011 | 88.840.328 lei/ POR Axa 1 | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.15 | Reabilitare str. Văcărescu, tronsonul bul. Regele Carol şi splaiul T. Vladimirescu | Consiliul Local Primăria Timişoara | 2012-2013 | 6.415.360 lei/ POR Axa 1 | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.16 | Reabilitare str. Văcărescu, tronsonul bul. Regele Carol şi bul. 16 Decembrie 1989 | Consiliul Local Primăria Timişoara | 2012-2013 | 6.200.370 lei/ POR Axa 1 | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.17 | Realizare Inel IV sector Aleea CFR – Calea Lipovei Lungime traseu = 2812m (proiect de rezerva in cazul imposibilitatii realizarii altui proiect cuprins in PID-PCT*) Sector Calea Buziaşului – Calea Lugojului Lungime traseu = 4509m | Consiliul Local Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010-2011 2010-2015 | 20.885.990 lei/ Buget local POR Axa 1 33.490.373 lei/ Buget local | Descongestionarea traficului Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.18 | Realizare Complex rutier Michelangelo lungime totală pasaj = 530m lungime pasaj inferior = 111m lungime rampe = 419m | Consiliul Local Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 2011 2012 | 32.274.085,20 lei/ Buget local POR Axa 1 | Descongestionarea traficului Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.19 | Consolidare Pasaj Calea Sagului Suprafaţă carosabil = 4.994,50 mp | Consiliul Local Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi | 2010 | 9.011.298 lei/ Buget local | Descongestionarea traficului |
| 2.20 | Autostrada Arad -Timişoara (sector judeţ Timiş) 32 km | CNADNR Bucureşti | 2010-2011 | 135.000.000 Euro/ BEI, Guvernul României | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin fluidizarea traficului |
| 2.21 | Autostrada Timişoara – Lugoj 35,6 km | CNADNR Bucureşti | 2010-2013 | 270.000.000 Euro/ Fonduri de coeziune | îmbunătăţirea calităţii aerului prin fluidizarea traficului |
| 2.22 | Varianta de ocolire a municipiului Timişoara Nord DN6 km 549+076 – DN 69 km 6+430 12,6 km | CNADNR Bucureşti | 2010 | 17.971.000 Euro/ JICA şi Guvernul României | îmbunătăţirea calităţii aerului prin preluarea traficului greu şi de tranzit de către variantele ocolitoare |
| 2.23 | Varianta de ocolire a municipiului Timişoara Vest DN 69 – DN 6 – DN 59A- str. Polonă (DJ 591) 13,731 km | DRDP Timişoara | 2011-2012 | 132.740.000 lei/ Guvernul României | îmbunătăţirea calităţii aerului prin preluarea traficului greu şi de tranzit de către variantele ocolitoare |
| 2.24 | Varianta de ocolire a municipiului Timişoara Sud str. Polonă (DJ 591)- DN 59 – DN 6 25,4 km | CNADNR Bucureşti | 2011-2013 | 359.062.000 lei/ Fonduri europene de dezvoltare regională | îmbunătăţirea calităţii aerului prin preluarea traficului greu şi de tranzit de către variantele ocolitoare |
| 2.25 | Reabilitare DN 6 Lugoj-Timişoara 52,2 km | CNADNR Bucureşti | 2010 | 8.362.000Euro/ JICA şi Guvernul României | îmbunătăţirea calităţii aerului prin fluidizarea traficului |
| 2.26 | Reabilitare DJ 591 Timişoara – Cenei, km 6+500 – 27+500 L = 21,0 km. | DADPJ | 2011-2013 | 9.852.917 Euro POR 2007-2013 | îmbunătăţirea calităţii aerului prin fluidizarea traficului |
| 2.27 | Sporire capacitate de circulaţie pe DJ 595 Giroc – Timişoara, km 7+700 – 11+100 L = 3,4 km. | DADPJ | 2011-2013 | 5.961.514 Euro Fonduri proprii CJ Timiş | îmbunătăţirea calităţii aerului prin fluidizarea traficului |
| 2.28 | Lărgire la 4 benzi de circulaţie pe DJ 592 Timişoara – Moşniţa Nouă, km 4+700 -7+100 L = 2,4 km. | DADPJ | 2011-2013 | 6.137.260 Euro Fonduri proprii CJ Timiş | îmbunătăţirea calităţii aerului prin fluidizarea traficului |
| 2.29 | Modernizări drumuri (asfaltări) | Primaria Sînmihaiu Roman | 2010 | 330.000 lei Surse alocate CJ Timiş | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.30 | Modernizări drumuri | Primaria Sag | 2010 | 1.800.000 lei | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.31 | Asfaltare 5 străzi: Ceahlău, Herculane, Plopilor, Sinaia, Făgăraş 3,795 km | Primăria Ghiroda | 2010 | 1.680.000 lei buget local | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 2.32 | Modernizare drum comunal 4,2 km | Primăria Giroc | 2010-2011 | 2.500.000 Euro/ FEADR Măsura 322 | Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic |
| 3. | Salubrizarea localităţilor |
| 3.1 | Asigurarea spalarii rigolelor, a parcarilor amenajate de-a lungul cailor publice şi stropirii carosabilului, conform unui program stabilit si transmis operatorului de salubrizare | Primăria Municipiullui Timişoara Politia Rutiera | 1 aprilie - 30 septembrie 2010 | 1.710.100 lei 50% buget local, 50%alte surse (bugetul statului) | Mentinerea curateniei carosabilului strazilor si limitarea poluarii aerului |
| 3.2 | Achiziţionarea unei maşini de măturat asfaltul cu aspirator | Primăria Dumbrăviţa | 2011 | 55.000 Euro | Mentinerea curateniei carosabilului strazilor si limitarea poluarii aerului |
| 3.3 | Achiziţionarea unei cisterne pentru spălarea şoselelor | Primăria Dumbrăviţa | 2011 | 50.000 Euro | Mentinerea curateniei carosabilului strazilor si limitarea poluarii aerului |
| 3.4 | Achizitioanrea a 5 aspiratoare pentru trotuare si zonele pietonale | Primăria Timişoara | 2011 | 75.000 euro/buc alte surse (bugetul statului). | Limitarea poluării aerului |
| 4. | Controlul conformării cu prevederile legale |
| 4.1 | Controlul organizarilor de santier si a lucrarilor edilitar gospodaresti in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale in cazurile in care nu se respecta prevederile HCL 371/2007, cap.I, sect.V, art.7, modificata si completata cu HCL 206/2009 | Primăria Timişoara | Permanent |  | Mentinerea zonei constructibile in stare salubra si limitarea poluarii aerului |
| 4.2 | Organizarea unor acţiuni comune RAR – Poliţie – APM de identificare a vehiculelor cu emisii poluante peste limitele maxime admise şi reţinerea certificatelor de înmatriculare pâna la remedierea defecţiunilor. Punctele de control vor fi propuse de către APM in zonele în care s-au constatat depăşiri ale valorilor maxime admise pentru gazele emise de autovehicule | RAR Timis Politia Rutiera Timis | Permanent | Nu este cazul | Reducerea emisiilor poluante ale autovehiculelor – CO, CO2, NOx, HC, PM10 |
| 4.3 | Pentru autovehiculele cu grad ridicat de poluare (Euro 2, Euro 1, Non-euro), se va efectua o Inspecţie de Poluare, la jumătatea intervalului reglementat pentru efectuarea ITP | RAR Staţiile ITP autorizate | 2011 | Nu este cazul | Reducerea emisiilor poluante ale autovehiculelor – CO, CO2, NOx, HC, PM10 |
| 4.4 | Efectuarea ITP în funcţie de numărul kilometrilor parcurşi, dar nu mai mult de perioadele de timp stabilite în prezent | RAR Staţiile ITP autorizate | 2011 | Nu este cazul | Reducerea emisiilor poluante ale autovehiculelor – CO, CO2, NOx, HC, PM10 |
| 4.5 | Aplicarea prevederilor legale cu privire la interdicţia de pătrundere pe drumurile publice a vehiculelor cu roţile şi caroseria murdare de noroi | Autoritatile publice locale Politia Rutiera | Permanent | Nu este cazul | Reducerea gradului de poluare |

* - PID-PCT - Plan Integrat de Dezvoltare – Polul de Creştere Timişoara

5.8. Măsuri pentru limitarea emisiilor datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)

| Nr. crt. | Masuri/Actiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimare costuri/ sursa de finantare | Rezultat asteptat | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizarea proiectului “Iluminat public cu energie neconvenţională, solară în comuna Şag” | Primăria Şag | 2010-1011 | 60.000.000 lei/ POS CCE AP4 | creşterea eficienţei energetice , reducerea emisiilor de poluanţi | Stâlpi cu alimentare solara fotovoltaică |
| 2. | Realizarea proiectului “Parc fotovoltaic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare” 2,5 ha - 2 MW | Primăria Dumbrăviţa | 2013-2014 | 1.881.120 euro/ POS CCE AP4 | creşterea eficienţei energetice , reducerea emisiilor de poluanţi |  |
| 3. | Concurs de soluţii pentru realizarea proiectului “Parcul judeţean de producţie energie fotovoltaică – Covaci judeţul Timiş” 45 ha – 25MW | CJ Timiş | 2010 | realizare parc 675.000.000 lei/ POS CCE AP4 | creşterea eficienţei energetice , reducerea emisiilor de poluanţi |  |
| 4. | Reabilitarea termică 61 blocuri de locuinţe din municipiul Timişoara | Consiliul Local Primăria Direcţia Edilitară | 2010-2011 | 12.191.337,99 lei/ Buget local; 17.191.780,00 lei/ Buget de stat; 6.876.712,00 lei/ Fondurile de reparaţii ale asociaţiilor de proprietari | - Consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire scade sub 100 kWh/m2 | - Scăderea efortului valutar pentru importul de energie - Îmbunătăţirea aspectului urbanistic al municipiului |
| 5. | Reabilitarea termică a Şcolii Generale nr. 13 din municipiul Timişoara | Consiliul Local Primăria | 2010 | 300.000 lei | creşterea eficienţei energetice |  |
| 6. | Scutirea de la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu pentru montarea şi punerea în funcţiune a panourilor sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea-stocarea energiei electrice (HCL nr. 196/2009) | Consiliul Local Primăria Timişoara | 2010 |  | stimularea iniţiativelor de înlocuire a combustibililor fosili |  |

5.8. Alte tipuri de măsuri

| Nr. crt. | Masuri/Actiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimare costuri/ sursa de finantare | Rezultat asteptat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizarea a 5 ha plantatii arbori in intravilanul extins in Zona Fratelia, Freidorf, Fabrica de zahar – perdea forestiera | Primăria Municipiului Timişoara | 2010 cu derulare până in 2013 | 400.000 euro/ bugetul local | Cresterea suprafetelor de spatii verzi 2011 – 1 ha 2012 – 2 ha 2013 – 2 ha |
|  |  |  |  | 100.000 euro/ Alte surse în afara bugetului local |  |
| 2. | Achizitionarea unei suprafete de 10 ha in intravilanul extins – extravilan pentru realizarea plantatii de arbori si arbusti – perdea forestiera | Primăria Municipiului Timişoara | 2011 cu derulare până in 2013 | 400.000 euro /bugetul local | Cresterea suprafetelor de spatii verzi 2011 – 2 ha 2012 – 4 ha 2013 – 4 ha |
| 3. | Realizarea a 10 ha plantatii arbori in intravilanul prin suprafete impuse in PUZ, PUD si Autorizatii de constructii | Primăria Municipiului Timişoara | 2011 cu derulare pana in 2013 | 400.000 euro/ bugetul local | Cresterea suprafetelor de spatii verzi de la 20 ha mp/locuitor in 2010 la 26 mp/locuitor in 2013 |
| 4. | Plantari de arbori, arbusti si garduri vii pe aliniamentele stradale si repartizarea de material dendrologic la asociatiile de proprietari/locatari | Primăria Municipiului Timişoara | 2010-2013 | 500.000 euro /bugetul local | Imbunatatirea aspectului zonei |
|  |  |  |  |  | Imbunatatirea calitaţii mediului urban |

| 5. | Reamenajare/Modernizare | Primăria Municipiului Timişoara | 2010-2011 | 953.457 euro | Imbunatatirea calitaţii mediului urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parcul Coronini (Poporului), Parcul Carmen Sylva (Doina), Scuarul Arcidava, Scuarul Paun Pincio |  |  | Buget local |  |
| 6. | Reglementarea obligatiei cetatenilor de a intretine zonele verzi aferente imobilului pana la limita carosabilului conform HCL 371/2007 modificata si completata cu HCL 206/2009 Ghid de buna practica | Primăria Municipiului Timişoara | 2010 | 5.000 euro Buget local | Imbunatatirea calitaţii mediului urban |
| 7. | Decopertarea suprafetelor aflate in lungul aliniamentelor stradale de portiunile care prezinta surplusul de pamant, peste bordura carosabilului - Calea Torontalului – bul. Cetatii - Zona Circumvalaţiunii - Zona Şagului - Zona Centrala | Primăria Municipiului Timişoara | 2010 2011 2012 2013 | 240.000 euro / | Reducerea cantitatii de pulberi de-a lungul cailor de transport |
|  |  |  |  | Bugetul local |  |
| 8. | Promovarea actiunilor eco-educative in institutiile de invatamant dar si in randul cetatenilor cu privire la importanta masurilor de prevenire a poluarii aerului | Primăria Municipiului Timişoara | 2010 | 5.000 euro Bugetul local | Constientizarea publicului asupra efectelor poluarii si importanta protectiei mediului |
| 9. | Promovarea in mass-media a actiunilor, activitatilor, dezbaterilor, constatarilor cu scopul schimbarii mentalitatii si reponsabilizarii cetatenilor fata de mediu | Primăria Municipiului Timişoara | 2010 | 7.000 euro | Constientizarea publicului asupra efectelor poluarii si importanta protectiei mediului |
| 10. | Cresterea suprafetelor spaţiilor verzi | Primăria Sînmihaiu Român | 2010 | 50.000 lei Surse proprii |  |
| 11. | Împădurirea a 40 ha de teren prin Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate | Primăria Săcălaz | 2014 | 2.200.000 lei Fondul de mediu |  |
| 12. | Amenajarea unui parc cu suprafaţa de 22.077 mp în localitatea Săcălaz prin Programul de imbunătăţire a calităţii aerului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi | Primăria Săcălaz | 2010 | 1.100.000 lei Fondul de mediu |  |
| 13. | Plantări de arbori, arbuşti şi garduri vii pe aliniamentele stradale şi repartizarea de material dendrologic cetăţenilor 400 buc | Primăria Ghiroda | 2010 | 30.000 lei surse proprii | Îmbunătăţirea calităţii mediului rural |
| 14. | Amenajare 2 parcuri: - str. Înfrăţirea – localitatea Giarmata Vii - str. Victoria – localitatea Ghiroda | Primăria Ghiroda | 2010 | 300.000 lei surse proprii | Îmbunătăţirea calităţii mediului rural |

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Programul de gestionare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş.

După aprobarea Programului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, în colaborare

cu Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Timiş,  monitorizează stadiul realizării măsurilor.

Responsabilii acţiunilor sunt obligaţi să respecte termenele din programul integrat

de gestionare a calitatii aerului şi să raporteze stadiul acţiunilor şi realizarea măsurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş elaborează, anual, raportul privind stadiul

realizării măsurilor din programul de gestionare a calităţii aerului, în colaborare cu

compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

Dacă în timpul derulării programului apar depăşiri ale valorilor limită sau valorilor

ţintă pentru alţi poluanţi, se revizuieşte programul de gestionare, cu parcurgerea aceloraşi etape procedurale.

Măsurile şi activităţile din cadrul programului integrat de gestionare a calităţii aerului

se desfaşoară pe o perioadă de maximum 5 ani.

# Text boxes

TM4

TM1

TM2

TM5

TM6

TM7

TM3