Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. xx din xx.xx.2017

PROIECT

Titularul autorizaţiei: S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.

Ferma zootehnica JIMBOLIA 4

Locaţia activităţii: extravilan localitatea Jimbolia, jud. Timis

Categoria de activitate conf. anexei 1 a Legii nr. 278 privind emisiile industriale

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b)2.000 de capete pentru porcii de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg ).

Cod CAEN:    0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod NFR : 4B : - Cresterea animalelor si managementul dejectiilor

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Emisă de:  Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Data emiterii: 26.05.2017

Valabilitate: 26.05.2027

CUPRINS

INTRODUCERE	5

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	5

2.	TEMEIUL LEGAL	5

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	8

4.	DOCUMENTATIA SOLICITARII	9

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITATII	12

6.	MATERII PRIME SI AUXILIARE	13

7.	RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI	17

7.1.  APA	17

7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL	19

8.	DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	20

8.1. DOTĂRI (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)	21

8.2.  PROCESUL TEHNOLOGIC	23

9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	30

9.1. AER	30

9.2. APA	31

9.3. SOL	32

9.4. ALTE DOTARI	32

10.	CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR	32

10.1. AER	32

10.1.1.  Emisii	32

10.1. 2.   Concentratii de poluanti in aerul inconjurator	33

10.2. APA	33

10.3. APE SUBTERANE	34

10.4. SOLUL	34

10.5. ZGOMOT	35

10.5.1. Valoarea admisă a limitei de zgomot la limita incintei	35

10.5.2. Zgomotul la limita receptorilor protejaţi	35

10.5.3 Elemente perturbatoare (de zgomot)	35

10.6. MIROS	35

11.	GESTIUNEA DESEURILOR	36

11.1	Deşeuri produse	36

10.2. Gestiunea substantelor toxice si  periculoase	39

12.	INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIE	39

13.	MONITORIZAREA ACTIVITATII	39

13.1. Monitorizarea calităţii AERULUI	40

13.1.1 Monitorizarea aerului  inconjurator	40

13.1.2. Emisii	40

13.2. Monitorizarea APEI	41

13.3. Monitorizarea SOLULUI	41

13.4. Monitorizarea DESEURILOR	41

13.4.9. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje	43

13.5. Monitorizare ZGOMOT	43

13.6. Monitorizare MIROSURI	43

13.7.   Monitorizarea post – închidere	43

13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA	43

14.	RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	44

14.1. Date generale	44

14.2. Raportarea datelor de monitorizare	44

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)	45

14.4. Raportul  anual de mediu	46

14.5. Alte raportări	47

14.6. Mod de raportare	47

15.	OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII	48

16.	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL      REZIDUURILOR	50

17.	FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE	51

18.	VALABILITATE	51

19.	GLOSAR DE TERMENI	51

# INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura poluarii şi potenţialul transferării acesteia dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, Str. Polona, nr. 4, Corp A, jud Timis

telefon : 0256 278 853   fax: 0256 490 614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Cod unic de înregistrare: RO13427047

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/05.10.2000

Punctul de lucru:  Ferma Jimbolia 4, amplasata in extravilanul orasului Jimbolia, jud. Timis

# TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii de obținere a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L. cu sediul in localitatea Timisoara jud. Timis,  Str. Polona, nr. 4, Corp A, cod postal 300523,  punct de lucru FERMA JIMBOLIA 4, situata in extravilanul orasului Jimbolia, jud. Timis,  inregistrata la APM Timis cu nr. 80RP/05.01.2017, cu ultimele completari nr. 2034RP/2.03.2017,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării revizuirii Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 27.03.2017 şi în lipsa oricărui comentariu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- in baza HG nr 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

- in baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor” adoptat in iulie 2003 (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003);

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

,

se emite prezenta autorizație integrată de mediu

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, completată şi modificată prin OUG nr 164/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completata prin HG nr 210/2007;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificarile si completarile prin HG 1079/2011;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

- STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”;

- NTPA-002/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare şi direct în staţiile de epurare si HG 210/2007;

- NTPA-001/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007;

- Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS nr 10009 /1988 privind “Acustica urbana”- limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 964/2000 (M. Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotărârea nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de noua legislaţie în vigoare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu conduce la suspendarea acesteia şi/sau la încetarea activităţii, după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsa in Anexa I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg ).

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162-   activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intreg grupul)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod NFR : 4B : - Cresterea animalelor si managementul dejectiilor

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intreg grupul)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Capacitatea maxima de populare:

- 16.320 capete/serie in regim de tineret pana la 30 kg, sunt prevazute 7 serii/an, respectiv 114.240 capete/an, sau

- 8.160 capete/serie in regim de crestere-ingrasare, sunt prevazute 2,1 serii/an, respectiv 17.136 capete/an, sau

- 8.160 capete/serie in regim de ingrasare, sunt prevazute 3 serii/an, respectiv 24.480 capete/an.

Numarul de capete este egal cu numarul de locuri.

Capacitatea maxima de productie a fermei este de 24.480 porci grasi/an din regimul de ingrasare (se livreaza la abator) sau 17.136 porci grasi/an din regimul de crestere-ingrasare sau 114.240 capete/an tineret (livrat spre alte ferme sau tot la ferma Jimbolia 4, in sectorul de ingrasare cu un efectiv de 8160 capete),

Produse finite, subproduse

Produsele finite principale obţinute în cadrul FERMEI ZOOTEHNICE Jimbolia 4 sunt:

- Porci cu o greutate de 110-120 kg care se livreaza la abatorul apartinand SC Smithfield Prod SRL

Capacitatea  maxima de productie este de 8.160 locuri x 2,1 serii/an = 17.136  porci grasi/an

sau

- Porci cu o greutate de 110-120 kg care se livreaza la abatorul apartinand SC Smithfield Prod SRL;

Capacitatea  maxima de productie este de 8.160 locuri x3 serii/an = 24.480 porci grasi/an

sau

- Purcei cu greutate de cca. 30 kg care se livreaza la alte ferme sau tot la ferma Jimbolia 4, in sectorul de ingrasare.

Capacitatea maxima de productie este de 16.320  locuri × 7 serii/an = 114.240 tineret/an.

Nivelul producţiei realizate în anul 2016 a fost:

- Porci grasi spre abator 15.404 capete.

# DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru obținerea autorizatiei integrate de mediu (reautorizare), întocmită de S.C. Smithfield Ferme S.R.L;

- Anunţ de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu publicat în cotidianul Renaşterea Bănăţeană în data de 5 ianuarie 2017;

- Proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 26.01.2017;

- Formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu intocmit de Viorica-Marilena Patrascu- Expert Auditor Principal, inscria la pozitia 201 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului;

- Raport de amplasament intocmit de intocmit de Viorica-Marilena Patrascu- Expert Auditor Principal, inscris la pozitia 201 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului;

- Certificat de inregistrare seria B nr. 2997251 din data de 5 noiembrie  2014 emis de ORC de pe langa Tribunalul Timis; CUI RO 13427047/2000, J35/962/2000;

- Certificat constatator nr. 5022 din 26.01.2015, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;

- Extras de carte funciara nr. 24542 din 09.02.2017;

- Autorizatie sanitara veterinara nr. 017/25.05.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru exploatatie comerciala de porcine;

- Autorizatie sanitara veterinara nr. RO – TM – 005 – INCP/2 din 05.05.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru incinerator propriu (capacitate mica);

- Contract nr. JI 9006 din 08.09.2011 de prestarea serviciilor de primire si tratare a apelor uzate menajere in Statia de Epurare a S.C. Aquatim S.A. Sucursala Jimbolia;

- Contract de prestari servicii  (vidanjare, desfundare, curatare canalizare si transport ape uzate) nr. 4611 din 15.06.2010, incheiat intre SC Hydro – Jet MV SRL Timisoara si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., completat cu Actele aditionale nr. 1 din 16.06.2011, nr. 2 din 15.06.2012, nr. 3 din 14.06.2013, respectiv nr. 4 din 11.06.2015;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 262 din 26.06.2015 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Abonament de utilizare/exploatere resurse de apa nr. 71/01.01.2016 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Contract privind prestarea servicilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deseurilor menajere si cenușii nr. 323 din 17.01.2011 incheiat intre S.C. POP EXPRES S.R.L. si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., completat cu Act adițional nr. 4/14.03.2016;

- Contract de prestari servicii (transportul deseurilor nepericuloase - cenusa) nr. 4511 din 14.07.2014, incheiat intre SC Pej Company SRL Jebel si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., completat cu actul aditional nr. 2 din 14.07.2016;

- Contract de prestari servicii nr. 12191/30.06.2014 pentru preluarea cenusii de la incineratoare in vederea depozitarii la deponeul Ghizela, incheiat intre SC Retim Ecologic Service S.A. Timisoara si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., completat cu actul aditional nr. 3/21.06.2016;

- Contract de prestari servicii nr. 5874 din 28.07.2009 incheiat intre S.C. Pro Air Clean S.A. Timisoara si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., completat cu actul aditional nr. 12 din 01.08.2016, pentru preluarea tuturor deseurilor speciale periculoase/ nepericuloase rezultate din activitate;

- Contract de prestări servicii nr. 2190/04.03.20116, încheiat cu S.C. Protan S.A. București și nr. 1735/01.03.2016 încheiat cu S.C. Smithfield Prod S.R.L. privind neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman și în situații de urgență (epizootii)

- Contractul de vanzare – cumparare nr. 5532 din 16.07.2010 incheiat intre S.C. Smithfield Ferme S.R.L. si S.C. Viele 2005 S.R.L. Timisoara, pentru preluarea deseurilor de ambalaje din plastic, hartie/carton, sticla, completat cu actele aditionale nr. 2 din 20.01.2014;

- Contract de furnizare energie electrica nr. 7723/28.09.2016, incheiat intre SC Axpo Energy Romania SA  si SC Smithfield Ferme SRL;

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 25.11.2013, intre SC KASA AGRO PREST SRL Jimbolia si SC Smithfield Ferme SRL (86,8 ha, terenuri agricole in loc. Jimbolia);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 09.03.2006, intre SC SOTICA SRL Grabat si SC Comtim Group SRL (655,09 ha, terenuri agricole in loc. Grabat);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole din 19.10.2011, incheiat intre  CALINA DORIN TUDOR si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. (21,8 ha, terenuri agricole in loc. Jimbolia);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole incheiat in 18.02.2015, incheiat intre S.C. ZAPPE AND SOHN S.R.L. Jimbolia si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. (41,2 ha terenuri agricole in loc. Jimbolia);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole din 28.02.2011, incheiat intre S.C. SEVY AGRO S.R.L. Jimbolia si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. (308 ha, terenuri agricole in loc. Jimbolia);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole din 30.03.2011, incheiat intre  ZEMORA ANDREI si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. (15 ha, terenuri agricole in loc. Jimbolia);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole din 25.03.2009, incheiat intre S.C. ABELDA S.R.L. Jimbolia si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. (396,2 ha, terenuri agricole in loc. Jimbolia);

- Contract de prestari servicii nr. 863/01.02.2013 pentru transportul si incorporarea fertilizantului organic provenit de la ferme, incheiat cu SC Plop Periam SRL;

- Contract de prestari servicii nr. 8650/30.10.2015 pentru Servicii medicale veterinare, incheiat cu SC Pig Veterinary Services SRL, completat cu act aditional nr. 1/22.02.2016;

- Studii Agrochimice si Pedologice efectuate de OSPA Timisoara (din 2013-pentru 26,08 ha, 2014-375,12 ha, 2015-41,2 ha, 2016-241,7 ha);

- Plan de fertilizare 2016 – 2017, intocmit de OSPA Timisoara;

- Buletine de analiza a solului efectuate de OSPA Timisoara;

- Rapoarte de incercare;

- Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu evidentierea retelelor de apa, gaz, canalizare si a forajelor;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de incadrare in zona pentru distanta si accesul de la Ferma Jimbolia 4 pana la terenurile pe care se face imprastierea dejectiilor;

- Adresa nr. 9409/14.11.2016 emisa de APM Timis privind neamplasarea in arii naturale protejate a terenurilor pentru fertilizare;

- Adresa nr. 13601/RCP/23.06.2016 emisa de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR;

- Plan de functionare in conditii anormale

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 828732/14.12.2007 emisa de ISU BANAT al Judetului Timis.

- Notificarea cu nr. 9/3427/06.03.2017 emisa de Directia de Sanatate Publica a judetului Timis pentru ferma zootehnica Jimbolia 4.

SCOPUL

Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

• Reexaminarea si in cazul in care este necesar, actualizarea conditiilor de autorizare este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

• Nicio modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

# MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 16 si nr. 17.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR);

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis.

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia in care se desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

Respectarea Ordinului MS 119/2014 – Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu respectarea normelor legislative in vigoare privind urmatoarele articole:

- art. 9 - intre unitati industriale, obiective sau activitati care populeaza factorii de mediu sau produc zgomot, vibratii si teritoriile invecinate se asigura zone de protectie sanitara,

- art. 10 - nocivitatile fizice (zgomot, vibratii), substanetele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare,

- art.11- distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii (complexuri de porci cu peste 10000 de capete:1500 m).

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de catre A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 16 si Tabelul nr.17.

# MATERII PRIME SI AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime si auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul  de depozitare .

Tabel 1

Materiile prime si auxiliare utilizate pe amplasament:

| Nr. crt. | Denumire materii prime / auxiliare | Cantitate maxima, u.m. /an | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de cresterea porcilor pentru productie si sacrificare |
| 1 | Purcei 6-9 kg Purcei 25-30 kg | -16.320 capete/ serie, respectiv 114.240 capete/ an - in regim de tineret, sau - 8.160 capete/ serie, respectiv 17.136 capete/ an - in regim de crestere-ingrasare, sau - 8.160 capete/serie, respectiv 24.480 capete/an - in regim de ingrasare; | in vrac | -4 hale (4 x 4080) in regim de tineret; -2 din cele 4 hale (2 x 4080), apoi efectivele sunt distribuite egal in toate halele-in regim de crestere-ingrasare; -4 hale (4 x 2040)- in regim de ingrasare |
| 2 | Nutreturi combinate | - 3.313 tone/ an -in regim de tineret, sau - 4.935 tone/an-in regim de crestere-ingrasare, sau - 6.340 tone/an-in regim de ingrasare; | in vrac | - 8 buncare metalice exterioare, amplasate cate doua, langa fiecare hala de crestere a porcilor (capacitate totala 128 t, adica 4x2x16 t) |
| 3 | Medicamente : (antibiotice, vaccinuri) |  |  | -in magazia de medicamente a fermei |
|  | - flacoane injectabile | 3.340 flacoane | in ambalaje originale: flacoane de 50 ml; 100 ml; 250 ml |  |
|  | - buvabile | 2.370 kg si 65 litri | in ambalaje originale: saci, flacoane de 100 ml, 250 ml |  |
|  | - flacoane -vaccin | 2.200 flacoane | in ambalaje originale: flacoane cu 25,50,100,125 doze |  |
| 4 | Apa | max. 36.000 mc/ an (din autorizatia de gospodarire a apelor) | - | Preluata din foraje |
| 5 | Energie electrica | 215 MWh/an | - | Preluata din reteaua energetica |
| 6 | GPL (pentru incinerator, incalzire hale, filtru sanitar, incalzire, preparare apa calda menajera) | 125.000 l/an | - | - rezervoare 4x5000 l, supraterane amplasate pe platforme betonate si ingradite |
| 7 | Asternut absorbant | 3.900 kg | ambalaje originale: saci de 20-30 kg (saci dubli de hartie si folie) | -magazia de materiale auxiliare |
| 8 | Produse dezinfectie | 2.670 kg si 420 litri | ambalaje originale: saci de 20 kg, recipienti de plastic) | -in magazia DDD a fermei situata in corpul administrativ |
| 9 | Produse dezinsectie | 42 kg | ambalaje original: cutii de 400 g si 1 kg |  |
| 10 | Produse deratizare | 180 kg | ambalaje originale (recipienti de plastic sau alt ambalaj specific) |  |
| Alte activitati |
| 1 | Motorina (se utilizeaza pe durata limitata, doar in caz de necesitate-cadere sistem de alimentare cu energie electrica) | 800 l | - | rezervor grup electrogen: V=240 l |
| 2 | Detergenti | 500 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |
| 3 | Inalbitori | 100 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |
| 4 | Produse anticalcar | 20 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |

Tabel 2. Consumurile specifice de materii prime, auxiliare şi utilităţi şi cantităţile anuale la capacitate maxima

| Nr. crt. | Materii prime, materiale şi utilităţi | Consum specific | Cantitate /an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cantitate | UM | la capacitate maximă | 2016 |
| 1 | Furaje – in regim de tineret | kg /cap/zi | 0,2 ÷ 0,75 | t | 3.313 | - |
| 2 | Furaje – in regim de crestere-ingrasare | kg /cap/zi | 0,2 ÷ 2,7 | t | 4.935 | - |
| 3 | Furaje – in regim de ingrasatorie | kg /cap/zi | 1,0 ÷ 2,7 | t | 6.340 | 4.806 |
| 4 | Apă | In regim de tineret | l /cap/zi | 0,5 ÷ 1,87 | mc | 8.280,972 | - |
|  |  | In regim de crestere-ingrasare | l/cap/zi | 4 ÷ 10 | mc | 19.029,314 | - |
|  |  | In regim de ingrasatorie | l/cap/zi | 10 | mc | 25.410,24 | 18.070 |
| 5 | Energie electrică | kWh/cap/zi | 0,05 | MWh | 215 | 135,24 |
|  | TOTAL ENERGIE ELECTRICA | MWh | 215 | 135,24 |
| 6 | GPL (incalzire hale+filtru sanitar+incinerator) | l/cap/zi | 0,03 | litri | 125.000 | 78.730 |
|  | TOTAL GPL | litri | 125.000 | 78.430 |
| 7 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) | - | In functie de ncesitati |  |  |  |
|  | - injectabile |  |  | flacoane | 3.340 | 2.101 |
|  | - buvabile |  |  | kg litri | 2.370 65 | 1.493 40 |
|  | - vaccin |  |  | flacoane | 2.200 | 1.389 |
| 8 | Substanţe dezinfectante (VIROCID, POLYCAR, ALDEKOL, VAR, GERMOSTOP) | - | In functie de ncesitati | litri kg | 420 2.670 | 262 1.680 |
| 9 | Produse dezinsecţie (AGITA 10WG, DIMILIN, FENDONA 15 SC) | - | In functie de ncesitati | kg | 42 | 26,2 |
| 10 | Produse deratizare - VARAT ESCA FRESCA, RATISTOP, STRONG PASTA | - | In functie de ncesitati | kg | 180 | 113 |
| 11 | Asternut absorbant | - | In functie de ncesitati | kg | 3.900 | 2.454 |
| 12 | Motorina (grup electrogen) | - | In functie de ncesitati | litri | 800 | 210 |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI  PERICULOASE

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substante chimice periculoase: gaz petrolier lichefiat (GPL), motorina, substante toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii  Nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor (si din secţiunea 5.3.1. din BREF I.L.F.), referitoare la măsurile preventive pentru reducerea cantităţilor de azot si fosfor excretate de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

- Orice modificare privind materiile prime/auxiliare folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate

- Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- Prepararea furajelor se face cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta animalelor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- Hrănirea se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele animalelor;

- Se va tine evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

- Se vor analiza periodic consumurile realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

- Se va aplica un management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

- Se va tine cont de studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

Se va realiza controlul calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

# RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

## 7.1.  APA

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 262/26.06.2015, valabilă pana la 26.06.2018, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române- ABA Banat.

1. Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar şi tehnologic:

Se va tine evidenta lunara a apei, energiei si combustibililor utilizati.

Se vor lua masuri de minimizare a pierderilor si de optimizare a consumurilor  specifice.

1.1 Sursa:

Alimentarea cu apa a obiectivului este asigurata din 2 foraje in exploatare (F1, F2), avand H1= 246 m, Ø = 225 mm; H2 = 245 m, Ø= 225 mm; Q1,2 = 5,0 l/s.

Tabel 3

| Forajul | Date GPS X | Date GPS Y | Date GPS Z | Anul executiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 167184 | 489824 | 83 | 2006 |
| F2 | 167002 | 489870 | 96 | 2006 |

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate

- zilnic maxim    Q zi max = 98,631 mc/zi (1,141 l/s); Van = 36,000 mii mc;

- zilnic mediu     Q zi mediu  = 54,795 mc/zi (0,634 l/s); Van = 20,000 mii mc;

- zilnic minim     Qzi minim = 16,439 mc/zi (0,19 l/s); Van = 6,000 mii mc.

Functionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

1.3. Instalatii de captare

Forajele de alimentare cu apa sunt echipate cu pompe submersibile de tip Grundfos, fiecare cu urmatoarele caracteristici: Q =5 l/s; H=60 mCA.

1.5. Instalatii de tratare

Tratarea apei cuprinde filtrarea primara (separator de nisip).

1.5. Instalatii de aductiune si  inmagazinare a apei

Apa nu se inmagazineaza.

Conducta de aductiune este din PE-HD.

1.6. Reteaua de distributie a apei potabile

Distributia apei se realizeaza printr-o conducta PE-HD, cu diametru D = 125 x 6,6 mm, L = 300 m. Pentru asigurarea presiunii in retea exista doua hidrofoare cu volum V =  2 x 300 litri.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

Apa  pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din foraje, Q = 10 l/s.

3. Norme de apa pentru principalele produse

- Personal angajat: 200 l/om (4 persoane).

- Igienizare spatii sediu: 0,2 l/mp (S=65 mp).

- Umplere filtru rutier: 6,3 mc/an.

- Adapat animale regim NURSERY: 2,071 l/cap/zi).

- Igienizare hale regim NURSERY: 1993 mc/an.

- Umplere perna de apa regim NURSERY: 1669 mc/an.

- Adapat animale regim WTF: 6,9 l/cap/zi.

- Igienizare hale regim WTF: 570 mc/an.

- Umplere perna de apa regim WTF: 578 mc/an.

- Adapat animale regim FINISHER: 8,8 l/cap/zi.

- Igienizare hale regim FINISHER: 562 mc/an.

- Umplere perna de apa regim FINISHER:

Utilizari ale apei pe amplasament

În ferma apa captata din foraje are urmatoarele intrebuintari:

- apă pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului de exploatare;

- apă pentru consum biologic animale (adapat);

- apă pentru igenizarea halelor, spalat filtre, filtru rutier si incendiu.

##### 4. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate evacuate de pe platforma unităţii sunt:

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt dirijate în bazinul etans vidanjabil V=20 mc, aflat in vecinatatea cladirii administrative.

Apele menajere sunt vidanjate şi transportate de societati specializate autorizate la statia de epurare.

➣ apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere si ingrasare a porcilor sunt colectate impreuna cu dejectiile de la hale, in sistemul intern de canalizare (canalele longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor) racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in bazinul de stocare dejectii tip laguna impermeabilizata, cu 2 compartimente. Volumul total de stocare a dejectiilor este de 10.000 mc (2x5.000mc) + 2889 mc (canale de sub hale) = 12.889 mc.

Apele uzate impreuna cu dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurilor agricole pe baza de contract.

➣ ape uzate rezultate de la igenizarea camerei frigorifice, spatiu necropsie, incineratoare sunt dirijate în bazinul vidanjabil impermeabilizat, cu V=2 mc, situat in vecinatatea incineratoarelor.  Din acest bazin apele uzate sunt vidanjate si transportate de de societati specializate autorizate la statia de epurare.

Volume de apa evacuata autorizate anual:

Tabel 4

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total ape evacuate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volum zilnic, [mc] | Vanual [mii mc] |  |
|  |  | max | med |  |  |
| Ape menajere | 1 Bazin etans vidanjabil, V= 20 mc | 0,88 | 0,730 | 0,266 | Contract de prestari servicii vidanjare cu S.C. AQUATIM S.A. |
| Ape uzate provenite de la igienizare camera frigorifica, incinerator si spatiu necropsie | Bazin etans vidanjabil impermeabilizat, V = 2 mc | 0,028 | 0,016 | 0,006 |  |

5. Apa pluvială

Apele pluviale de pe cladirile din incinta unitatii se infiltreaza in sol, pe terenul proprietatea beneficiarului.

- Conform BAT referitoare la utilizarea eficienta a apei, cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor (si in secţiunea 5.3.3. din BREF I.L.F.) se va urmări:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor;

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană;

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse ;

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile;

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor;

- consumul specific de apă pentru adăparea animalelor şi pentru igienizarea adăposturilor se va încadra în  recomandările BAT.

6. Statii de preepurare si epurare:

Ferma  zootehnica  JIMBOLIA 4 nu detine statie de epurare ape uzate.

## 7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

- Cerinte BAT pentru utilizarea eficienta a energiei:

- aplicarea unei ventilatii naturale unde este posibil;

- functionarea optima a ventilatiei mecanice pentru a obtine un control bun al temperaturii, pentru a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii;

- fuctionarea si intretinerea eficienta a sistemului de ventilatie a halelor (curatarea tubulaturii si  ventilatoarelor);

- verificarea functionarii motoarelor si a sistemului de antrenare;

- utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibila;

- scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor;

- instalatie automatizata pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii si a umiditatii din hala);

- izolarea cladirii, in mod particular izolarea tevilor de incalzire;

- iluminarea spatiilor cu sisteme care asigura un consum redus de energie;

- efectuarea verificarii periodice a echipamentelor de producere a energiei termice;

Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

- Operatorul va implementa si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei;

- Operatorul va inregistra anual consumul total pentru combustibilii utilizati pe amplasament (electricitate, produse petroliere) si consumul de ape utilizate pe amplasament (consumuri de apa in productie si pentru activitati igienico sanitare).

Energia electrica

Energia electrica pentru iluminatul local si actionarea instalatiilor si utilajelor din dotare, a pompelor si ventilatoarelor, se preia din reteaua sistemului energetic national.

Postul de transformare este uscat, de 250 kVA, de exterior, etans, fara cuva de ulei.

In cazuri de avarie/intrerupere accidentala a alimentarii cu energie electrica din retea, se foloseste un grup electrogen de exterior, cu putere electrica de 110 kVA (in regim de interventie) si 100 kVA (in regim de protectie), care functioneaza pe motorina.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

Energia termică

##### Energia termica necesara producerii agentului termic si apei calde menajere se produce pe amplasamentul fermei prin intermediul unei centrale termice, avand: P=90 KW, consum nominal de GPL 8,5 l/h., cos de evacuare a gazelor de ardere tip Schiedel, avand  H=3,10 m ; Ø=300 mm, randament 94% (la o temperature de incalzire de 75/60 grade Celsius).

Alimentarea cu GPL se face din cele 4 rezervoare de GPL de 5000 l fiecare, amplasate pe platform betonata.

Consum de energie

Consumul de energie, GPL si motorina la nivelul anului 2016 si la capacitate maxima cadrul Fermei Jimbolia 4 este prezentat in tabelul nr.4.

Tabel nr.4.

| Nr. Crt. | Resurse energetice | Cantitate /an |
| --- | --- | --- |
|  |  | UM | estimat la capacitate maximă | masurat in anul 2016 |
| 1 | Energie electrică | MWh | 215 | 135,24 |
| 2 | GPL (incalzire hale, filtru sanitar si incinerator) | L | 125.000 | 78.430 |
| 3 | Motorina (grup electrogen) | L | 800 | 210 |

# DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasarea în teritoriu:

Amplasamentul Fermei zootehnice Jimbolia 4 este situat în extravilanul orasului Jimbolia, la o distanta de 1,199 km de ultima gospodarie din intravilanul orasului, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola. Accesul la obiectiv se poate face din partea de nord a intravilanului Jimbolia, pe DE 20/3, sau din drumul Grabat pe DE 91.

Vecinătăţi:

-la N – DE 91 şi teren agricol ;

-la E - teren agricol ;

-la S- V - DE 20/3 şi teren agricol ;

-la V - teren agricol;

Bilantul suprafetelor :

Conform CF nr. 403857,  suprafata totala este de 100.000 mp din care :

Suprafata totala construita– 16.509 mp

Suprafata libera - 83.491 mp

Tabel 5

| Nr. crt. | Utilizarea sprafetei | Dimensiunea suprafetei, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suprafata construita, din care: | 16.509 m2 |
|  | - patru hale adapostire (2 hale calde si 2 hale reci) | 6.675 m2 |
|  | - filtru sanitar | 65 m2 |
|  | - bazin stocare dejectii | 8.000 m2 |
|  | - constructii anexe | 337 m2 |
|  | - platforma betonata | 112 m2 |
|  | -drumuri de incinta | 1.320 m2 |
| 2. | Suprafaţa liberă | 83.491 m2 |
| 3. | Suprafaţa totală | 100.000 m2 |

Caile de acces exterioare sunt pietruite, iar cele dintre hale sunt betonate. Rigolele de colectare a apelor pluviale descarca efluentul pe terenul din jurul fermei. Intre constructii (inclusiv platforme betonate) si gardul perimetral sunt amenajate spatii verzi.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

Nu e cazul.

## 8.1. DOTĂRI (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

Unităti structurale pe amplasament:

In cadrul fermei se afla urmatoarele:

- cladirea administrativa – birou, magazii, farmacie, sala de mese, filtru sanitar, centrala termica, spalatorie;

- 4 hale de adapostire;

- camera frigorifica (destinata depozitarii temporare a mortalitatilor pana la incinerare) si camera de necropsie, amplasate pe platforma betonata;

- statia de pompare a dejectiilor, de tip cheson (asigura pomparea dejectiilor in bazinele de stocare temporara);

- bazin de stocare dejectii, cu doua compartimente tip laguna impermeabilizata (capacitate totala: 2 x 5.000 mc);

- 2 incineratoare Derwent pentru mortalitati de capacitate 500 kg/sarja, amplasate pe platforma betonata;

- 1 post electric de transformare;

Halele sunt de tip parter, impartite in compartimente si boxe. Halele dispun de culoare tehnice si canale pentru evacuarea dejectiilor. Pardoseala halelor reci este integral din gratare din beton, iar a halelor calde este partial din placa de beton si partial din gratare din beton.

Instalatii si utilaje aferente halelor de crestere si ingrasare a porcilor

Fiecare hala pentru cresterea si ingrasarea porcilor este prevazuta cu:

- buncare exterioare de depozitare şi alimentare nutret spre sistemele de alimentare din hale; buncarele pentru depozitarea furajelor sunt constructii metalice pozitionate suprateran, amplasate in vecinatatea halelor de crestere;

- transportoare cu snec (utilizate pentru transportul furajelor spre sistemele de alimentare din hale);

- hranitori;

- sistem de adapare tip bol;

- sistem de iluminat;

- aeroterme pentru incalzirea halelor;

- canale longitudinale de colectare a dejectiilor;

Numarul de locuri de cazare in FERMA ZOOTEHNICA JIMBOLIA 4:

Efectivele de animale cazate in ferma in fiecare din cele trei regimuri de funcţionare sunt diferentiate astfel:

- 16.320 purcei (6-9 kg), cu care se populeaza cele 4 hale (4 x 4080 capete) in cazul functionarii in regim de tineret (nursery),

- 8.160 purcei (6-9 kg), cu care se populeaza initial 2 din cele 4 hale (2 x 4080 capete), apoi efectivele sunt distribuite egal in toate halele, in cazul functionarii in regim de crestere-ingrasare (WTF) sau

- 8.160 porci (25-30 kg), cu care se populeaza cele 4 hale (4 x 2040 capete) in cazul functionarii in regim de ingrasare (finisher).

Tabel nr.6. Centralizator cu principalele dotari pe amplasamentul fermei Jimbolia 4:

| Nr. Crt. | Denumire dotare/utilaj | Instalatie/ activitate | Capacitate maxima proiectata a activitatii | UM | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de de crestere a animalelor |
| 1. | Hale crestere: | 2 hale calde 2 hale reci | -4080 purcei intarcati/ hala; -2040 porci/ hala | hale | 4 |
|  | -boxe adapostire |  | 16 buc/hala | boxe | 32 |
|  | -boxe spital-izolare |  | 4 buc/hala, fiecare cu cate 4 compartimente | boxe | 16 |
|  | -culoar lateral de acces |  | 1 buc/hala | Buc | 4 |
|  | -culoar frontal de acces |  | 1 buc/hala | Buc | 4 |
| 2. | Numar canale dejectii hala | Hale calde | 4x4 buc./hala | canale | 16 |
|  |  | Hale reci | 5x4 buc./hala | canale | 20 |
| 3. | Numar linii de adapare | hale | 1 buc./hala | linii | 4 |
| 4. | Adapatori –boluri | Hale calde | -16 boxe cu cate 10 boluri -2 boxe cu cate 2 boluri -2 boxe cu cate 3 boluri | boluri | 676 |
|  |  | Hale reci | -16 boxe cu cate 10 boluri -4 boxe cu cate 2 boluri |  |  |
| 5. | Numar linii furajare | hale | 2 linii transportoare/ hala, tip Excafan | linii | 8 |
| 6. | Numar hranitori | 4 hale, cu cate 20 boxe | 4 buc./boxa | Buc. | 320 |
| 7. | Buncare furaj | hale | 2 buc./hala | Buc. | 8 |
| 8. | Capacitate buncar | hale | 16 tone/buncar | tone | 128 |
| 9. | Sistem de iluminat | hale | 81 corpuri/hala, avand consum redus de energie | Buc. | 324 |
| 10. | Elemente radiante pentru incalzire cu GPL – 2 hale reci | tineret | 17 buc/ hala -panouri ceramice radiante tip ZRFA 12 de 5,5 Kw, consum GPL 0,4 kg/ora | Buc. | 34 |
| 11. | Aeroterme pentru incalzire cu GPL | tineret-hale reci | 8 buc/hala- tip ERA 33 putere 33kW, consum GPL 2,4 kg/oră | Buc. | 16 |
|  |  | tineret –hale calde | 4 buc./hala- tip ERA 33 putere 33kW, consum GPL 2,4 kg/oră | Buc. | 8 |
| 12. | Serpentina de apa calda pentru incalzire prin pardoseala | tineret în primele 7 săptămâni din regimul de crestere/ ingrasare (in zona de odihna fara gratare) | In 2 hale | - | - |
| 13 | Pardoseala gratare | Hale calde, cu 2 climate | partial cu gratare (2/3), zona centrala fara gratare | - | - |
| 14. | Pardoseala gratare | Hale reci | complet cu gratare | - | - |
| 15. | Ventilatoare cu tiraj fortat | Hale calde -13 buc./hala Hale reci-4 buc./hala | Tip EXAFAN, 13 buc/hala (cu motor) Ǿ=0,56 m h=0,9 m peste coama; Q=10.000 m3/h | Buc. | 34 |
| 16. | Ventilatoare cu tiraj natural | Hale reci-9 buc./hala | Tip EXAFAN, 13 buc/hala (cu motor) Ǿ=0,56 m h=0,9 m peste coama; Q=10.000 m3/h | Buc. | 18 |
| 17. | Cortine cu plasa de protectie | 4 hale | 2 buc./hala; fiecare cu L=108 m, l=1 m | Buc. | 8 |
| Alte activitati |
| 18. | Grup electrogen CATERPILLAR-OLYMPIAN model GEP 88 INSONORIZAT | - | -rezervor motorina 240 l | Buc. | 1 |
| 19. | Incineratoare Derwent | Incinerare mortalitati | Capacitate <50 kg/h | Buc. | 2 |
| 20. | Camera frigorifica | Stocare mortalitati |  | Buc. | 1 |
| 21. | Camera (spatiu) necropsie |  | Scurgere de pardosea | buc | 1 |
| 22. | Bazin vidanjabil | deserveste camera mortalitati si spatiul necropsie | V= 2 mc, impermeabilizata | buc | 1 |

## 8.2.  PROCESUL TEHNOLOGIC

Inventarul proceselor

- procese biologice de dezvoltare corporala a animalelor, care se bazeaza pe procesele metabolice;

- activitati de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

  - adapostire si curatarea adaposturilor;

  - colectarea si transferul dejectiilor si a apelor uzate;

  - administrarea hranei;

  - administrarea apei de baut;

  - asistenta medicala de specialitate;

- activitati de stocare si indepartare de pe amplasament a dejectiilor si a celorlalte deseuri.

Ferma este proiectata in asa fel incat sa se poata aplica managementul TOTUL PLIN - TOTUL GOL pe ferma sau pe hala.

Popularea halelor. Regimul de functionare

Ferma va fi exploatata fie in regim de tineret ( Nursery ), fie in regim de crestere - ingrasare (WTF), fie in regim de ingrasare (Finisher).

- Regim de tineret  ( nursery )

Ferma se populează cu 16.320 capete purcei înţărcaţi (având vârsta de 4 săptămîni şi o greutate de cca. 6 – 9 kg) repartizaţi egal în cele 4 hale (toate amenajate ca “hale calde”), unde vor fi ţinuţi timp de 7 săptămani (faza de tineret sau nursery), timp in care ating o greutate de cca 25 - 30 kg. După această perioadă tineretul porcin este tranferat în ferme de îngrăşare (finisher), iar halele se curăţă şi se pregatesc pentru a primi o nouă serie de purcei. Ferma este utilizata în varianta totul plin - totul gol (per cladire), cu cca. 3 zile pauza între serii pt. igienizare. Anual se realizeaza 7 serii de crestere, cu durata de 49 de zile/serie, plus perioada de igienizare.

Producţia maximă anuală a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) în regim de creştere (nursery) este de 114.240 capete/ an.

- Regim de crestere – ingrasare (WTF)

Ferma se populeaza cu 8.160 capete purcei înţărcaţi (având vârsta de 4 săptămîni şi o greutate de cca. 6 – 9 kg) repartizaţi în cele 2 hale calde în mod egal, unde vor fi ţinuţi timp de 7 săptămani (faza de tineret sau nursery), timp in care ating o greutate de cca 25 - 30 kg. Dupa 7 saptamani incepe faza de ingrasare, cand jumatate din efectivele fiecarei hale calde sunt transferate in halele reci, realizand popularea la capacitate egala (2.040 capete) atat a halelor calde cat si a celor reci. Faza de ingrasare dureaza 119 zile, iar la sfarsitul acesteia animalele ating greutatea de livrare. Anual se realizeaza 2,1 serii de crestere-ingrasare, cu durata de 168 zile/ serie (49 zile in halele calde plus 119  zile in halele reci). Ferma este utilizata în varianta totul plin - totul gol (per cladire), cu 6 zile pauza între serii pt. igienizare.

Productia maxima anuala a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) in regim de crestere – ingrasare (WTF) este de 17.136  capete/ an.

- Regim de ingrasare (Finisher)

In conditiile functionarii fermei in regim de ingrasare (Finisher), ferma se populeaza cu 8.160 capete tineret porcin (având vârsta de 11 săptămîni şi o greutate de cca. 25 – 30 kg) care au parcurs etapa de tineret (7 săptămîni) în alte ferme. Efectivul de animale este repartizat în mod egal în cele 4 hale, unde vor fi ţinuţi timp de 119 zile (faza de îngrăşare) pînă la greutatea de livrare. Se realizeaza un număr de 3 serii/an. Ferma este utilizata în varianta totul plin - totul gol (per cladire), cu cca. 3 zile între serii pt. igienizare.

Productia maxima anuala (efectiv de animale maxim posibil de livrat) in regim de ingrasare (FINISHER) de 24.480 capete/an.

Adapostirea si curatarea adaposturilor; colectarea si evacuarea dejectiilor

Pentru adapostirea animalelor sunt utilizate 4 hale de dimensiuni identice, utilizate fie ca „hale calde”, fie ca „hale reci”.

Toate halele pentru adapostirea animalelor au dimensiunile in plan 108,40 m x 15,40 m si inaltimea la coama 4,74 m, V=7192 m3 si sint impartite in cite 16 boxe fiecare, cu dimensiuni de 14,20 m x 6,35 m si o boxa spital/ izolare impartita in patru compartimente de 2,77 m x 7,10 m, situata la capatul halei.

- Halele calde (2 buc.), in suprafata de S=1670 m2 fiecare, au capacitatea de adapostire de 4080 purcei intarcati (in regim de crestere-ingrasare, respectiv in regim de tineret) in greutate de 7 kg pana la greutatea de cca 25/30 kg/cap, asigurand un spatiu de 0,35 mp/cap.

- Halele reci (2 buc.), in suprafata de S=1670 m2 fiecare, au capacitatea de adapostire a 2040 porci, in greutate de la cca 25/30 kg pana la 110 kg, asigurand un spatiu de 0,75 mp/cap.

In regim de crestere-ingrasare, halele calde sint amplasate alaturat, intre cele doua hale reci.

Halele calde dispun de o zona laterala lata de 3,00 m, fara goluri, prevazuta cu elemente (suplimentare) de incalzire in pardoseala, constand din 17 panouri radiante ceramice/ hala, de tip ZRFA 12, cu un consum individual 0,4 kg/h GPL, amplasate deasupra zonei fara gratare, ceea ce le diferentiaza de halele reci, care nu au acest sistem de incalzire. Fiecare din cele 16 boxe cu dimensiunile de 14,20 x 6,35 m, din halele calde, au doua zone reci cu gratare si o zona laterala calda, fara gratare, care constitue locul de odihna pentru purcei in crestere.

Toate halele sint prevazute pe latura lunga cu un culoar de 0,80 m latime, care comunica cu spatiul de circulatie (tunel).

Peretii despartitori intre boxe sunt realizati din elemente mobile, usoare, constind din panouri celulare din PVC cu inaltimea de 0,75 m si bare din otel inoxidabil pana la inaltimea de 1,00 m.

Pardoseala

Boxele din cele 2 hale reci sunt in intregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile 3,00 x 0,50 x 0,10 m, cu suprafata golurilor de 0,25 m2/element prefabricat, asezat peste canalele de colectare a dejectiilor.

Boxele din cele doua hale calde, au pe 2/3 din suprafata zone cu gratare, identice cu cele descrise la halele reci si pe 1/3 din suprafata o zona calda situata central, fara gratare, care constituie locul de odihna pentru purceii in crestere.

Clasificarea sistemelor de adapostire:

- Sistemul de adapostire din halele calde este PSF (pardoseala partial acoperita cu gratare) cu doua climate, pe durata primelor 7 saptamani de adapostire, cand se asigura incalzirea suplimentara prin panourile radiante ceramice situate deasupra zonei de odihna, constand din 1/3 din pardoseala, care este fara gratare, sistem similar celui prezentat in Sectiunea 4.6.3.4 din documentul de referinta privind cele bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor. Beneficii realizate pentru mediu prin aplicarea acestei tehnici: o reducere în emisiile de amoniac cu 34 %.

- Sistemul de adapostire din halele calde dupa primele saptamani cand nu se mai utilizeaza dubla incalzire (in regim crestere-ingrasare) sau cand functioneaza in regim ingrasare, este PSF 4.6.1.6 (partial acoperit cu gratare), similar celui prezentat in Sectiunea 4.6.1.6 din documentul de referinta privind cele bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor (irpp_bref_07.03). Beneficii realizate pentru mediu la aplicarea acestei tehnici: o reducere în emisiile de amoniac cu 25-35 %.

- Sistemul de adapostire din halele reci este FSF (pardoseala total acoperita cu gratare) similar celui prezentat in Sectiunea 4.6.1.1 din documentul de referinta privind cele bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor (irpp_bref_07.03). Beneficii realizate pentru mediu la aplicarea acestei tehnici: o reducere în emisiile de amoniac cu 25 %.

Descriere: In toate sistemele descrise mai sus bălegarul este manipulat ca şi o mixtură de dejecţii. Canalele sunt golite prin subere (clapete/ trape) si sunt drenate după îndepărtarea fiecărei serii de porci, împreună cu igienizarea boxelor.

Curatarea boxelor:

Curatarea si igienizarea adaposturilor se executa la sfarsitul unui ciclu de productie.

Pe reteaua de alimentare cu apa sunt montate stuturi, la care se racordeaza furtunul de spalare. Spalarea boxelor se va face cu un aparat mobil, cu jet sub presiune, utilizandu-se detergenti biodegradabili. Apele uzate rezultate dupa spalare sunt evacuate prin canalele de dejectii la bazinul de stocare al slamului de dejectii. Ultima apa de clatire este retinuta in canalele colectoare si formeaza perna de apa pentru urmatorul ciclu de productie.

Cresterea si ingrasarea animalelor

Hranirea animalelor

Asigurarea hranei porcilor se face din buncarele exterioare de furaje. Furajele se transporta cu autobuncare speciale prevazute cu brat de descarcare direct in cele 2 buncare exterioare, aflate in dotarea fiecarei hale (capacitate de depozitare 16 t /buncar).

Din buncarele exterioare, furajele sunt distribuite in hale cu un sistem de distributie etans, tip snec, dotat cu 2 distribuitoare, ce asigura la transvazare emisii reduse de praf in mediu inconjurator.

In fiecare hala sunt instalate cate 2 linii de hranire Exafan, cu cate 4 hranitori pentru fiecare boxa.

Animalele sunt hranite in faze diferentiate in functie de varsta (faze biologice). Nutreturile utilizate sunt un amestec de cereale, srot,  ulei, premix vitamino-minerale, sare, CaCO3 si nu se prepara in incinta Fermei Zootehnice Jimbolia 4, ci se aprovizioneaza cu nutreturi de la unitatea FNC din Padureni.

Hranirea se face diferentiat, pe 2 faze de crestere, in functie de greutatea corporala a animalului.

-Faza 1: porci >25 kg si < 50kg: 15 – 17 % proteina, 0,45 – 0,55 % P (fosfor)

-Faza 2: pt. porci > 50kg si < 110 kg: 14 – 15 % proteina, 0,38 – 0,49 % P (fosfor)

Tabelul 7. Continut de proteina bruta  si fosfor in hrana pe faze de nutritie

| Continut Nutret | Tip de nutret/ greutatea corporala |
| --- | --- |
|  | Tineret Prestarter I - 400 | Tineret Prestarter II - 410 | Tineret Starter I - 420 | Porci ingrasare Star II - 500 | Porci ingrasare Crestere I -510 | Porci ingrasare Finisare I - 520 | Porci ingrasare Finisare II - 530 |
|  | 7-25 kg | 25-50 kg | 50-110 kg |
| Proteină brută (P.B), % | 21,13 | 19,84 | 18,90 | 17,94 | 15,52 | 14,17 | 13,26 |
| P, % | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,46 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |

Nivelul proteinei brute este calculat in baza conceptului de proteină ideală, echilibrată la nivel de aminoacizi esenţiali (lizina, metionina, cistina, treonina şi triptofan) cu raport optim între nivelul proteinei digestibile şi energia netă, prin aceasta realizîndu-se o excreţie minimă de azot prin fecale, aceasta ducînd atît la scăderea costului de creştere a animalelor cît şi o protecţie a mediului înconjurator prin excretie minimă de azot prin fecale (dejecţii).

În acest scop la realizarea reţetelor sunt utilizati aminoacizi sintetici (lizina, treonina si triptofan), iar la structurarea reţetelor mai sunt utilizate si complexe enzimatice, proteolitice, lipolitice, celulozolitice si amilolitice.

În scopul evitării poluării cu fosfor sunt utilizate în structurarea reţetelor şi enzime de tip ,,fitaza’’ care  mobilizează fosforul din cereale şi din fosfatul monocalcic, astfel încît şi excreţia în fosfor să fie redusă la nivel minim, asigurînd prin aceasta o protecţie a mediului înconjurător şi o scădere a cheltuielilor cu produsele care asigură acest element.

Sistemul de adapare este de tip bol. Numarul acestora este diferit, in functie de tipul halei si al boxei.

Asigurarea microclimatului

Incalzirea halelor:

Incalzirea halelor calde (in regim de tineret sau in primele 7 saptamani din regimul de crestere/ingrasare) se face cu 4 aeroterme tip ERA 33 putere 33kW, consum GPL 2,4 kg/oră  (climatul 1) si prin pardoseala (in zona de odihna fara gratare) cu serpentina de apa calda (climatul 2).

Incalzirea halelor reci (in regim de tineret) se face cu 8 aeroterme tip ERA 33 putere 33kW, consum GPL 2,4 kg/oră (climatul 1) si cu 17 panouri ceramice radiante/ hala tip ZRFA 12 de 5,5 Kw, consum GPL 0,4 kg/ora la halele reci (climatul 2). Sistemul de prindere al corpurilor ceramice este pe lant, iar inaltimea  la care functioneaza este reglabila, cu un unghi de inclinare de 30 grade; temperatura este controlata prin sistem propriu AMC. Functionarea corecta a placilor radiante impune o improspatare de 1 mc/h aer curat pe kw de incalzire instalat.

Aerotermele tip ERA 33 au consum redus de GPL si nu necesita racordarea la cos de fum, arderea fiind quasi-completa.

Ventilarea halelor:

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat. Halele sint prevazute pe pereti longitudinali, cu goluri de ventilatie acoperite cu perdele din material textil impregnat. Pe toata lungimea golului sunt montate plase de protectie.

Ridicarea sau coborarea perdelelor este comandata automat de un sistem computerizat, in functie de indicatiile de temperatura si umiditate,  transmise de senzorii montati in interiorul halelor.

In plus, la halele calde, la partea superioara a peretilor longitudinali exista inca 28 trape de admisie aer curat (clapeti), cu dimensiunile de 30x100 cm fiecare, cu actionare centralizata.

Pe pe langa dispozitivul descris mai sus, care asigura ventilatia naturala, aerul viciat este evacuat si fortat. In acest scop sunt montate in fiecare hala, la tavan, cate 13 ventilatoare cu Q= 10.000 m3/h, care elimina aerul viciat prin cosuri metalice de ventilatie, avand fiecare Ø=0,56 m, ce depasesc coama acoperisului cu 0,9 m. Toate ventilatoarele de la halele calde sunt prevazute cu motoare (pentru exhaustare), iar la halele reci doar 4 dintre ventilatoare au motoare, celelalte 9 ventilatoare fiind cu tiraj natural.

Iluminat:

Iluminatul se asigura atat natural, cat si artificial. Instalatia de iluminat artificial din fiecare hala consta din 81 de corpuri de iluminat cu consum redus de energie electrica.

Asistenta veterinara este asigurata de personalul de specialitate al SC Pig Veterinary Services SRL. Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut. Vaccinurile se administreaza injectabil.

Managementul dejectiilor

Sistemul de canalizare interioara pentru colectarea si transferul dejectiilor din fiecare hala

In interiorul halelor, canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal si sunt impartite in cate patru compartimente, L=26,85 m, astfel incat fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie de h=3÷5 cm (sub gratare), la cota -0,50 m. Fiecare compartiment este prevazut cu sifon de pardoseala obturat cu dop. Prin intermediul sifoanelor se executa golirea prin vacuum a canalelor, spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Numarul de canale/ rigole pe fiecare tip de hala este diferit:

- cate 4 rigole cu L=26,85 m, l=3m si h=0,5m in halele calde;

- cate 5 rigole cu L=26,85 m, l=3m si h=0,5m in halele reci.

Pentru diminuarea emisiilor, inainte de popularea halei, in rigole se asigura perna de apa. De regula, necesarul de apa pentru perna de apa se asigura din ultima apa de spalare (clatire) provenita de la curatarea boxelor si rigolelor.

Apele uzate (de spalare) provenite din adaposturi, impreuna cu dejectiile, sunt colectate in sistemul intern de canalizare, care este  realizat din tevi PVC-KG imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc, Ø=200 mm.

Sistemul de canalizare exterioara

Apele uzate provenite din spalarea adaposturilor sunt colectate impreuna cu dejectiile in sistemul intern de canalizare, care este racordat la reteaua de canalizare exterioara din incinta. Aceasta este realizata din tevi PVC-KG, Ø=315 m.  Reteaua de canalizare exterioara este amplasata paralel cu halele, in zona verde, pe un pat de nisip, la o adancime  peste 1,4 m (sub adancimea de inghet).

Descarcarea apelor uzate din reteaua de canalizare exterioara in cele doua bazine de stocare dejectii tip laguna se realizeaza prin pompare.

Statia de pompare ape uzate de spalare si dejectii este echipata cu:

- camin de pompare executat etans din beton armat;

- 2 pompe tip F1104AH1B511 (una de rezerva), cu urmatoarele caracteristici: Qmax=200 m3/h; H=16,00 mCA;

- tabloul electric, instalatie de comanda si semnalizare, pornire automata pentru caz de avarie la pompa activa.

Colectarea si transferul dejectiilor:

Canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei (sub gratare) si sunt impartite in cate patru compartimente, L=26,85 m, astfel incat fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie de h=3÷5 cm (sub gratare), la cota -0,50 m. Fiecare compartiment este prevazut cu sifon de pardoseala obturat cu dop. Prin intermediul sifoanelor se executa golirea prin vacuum a canalelor spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Numarul de canale/ rigole din fiecare tip de hala este diferit:

- cate 4 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m si h = 0,5 m in halele calde;

- cate 5 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m si h = 0,5 m in halele reci.

Pentru diminuarea emisiilor, inainte de popularea halei, in rigole se asigura perna de apa. De regula, necesarul de apa pentru perna de apa se asigura din ultima apa de spalare (clatire) provenita de la curatarea boxelor si rigolelor.

Apele uzate (de spalare) provenite din adaposturi, impreuna cu dejectiile, sunt colectate in sistemul intern de canalizare, care este  realizat din tevi PVC-KG imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc, Ø=200 mm.

Stocarea dejectiilor:

Dejectiile se mentin stocate în bazine pe perioada de interdictie pentru aplicarea ingrasamintelor pe terenuri agricole, functie de tipul culturilor ce ocupa terenurile (înfiintate toamna, primavara sau culturi perene), precum si de planul de fertilizare reactualizat anual, avand în vedere protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati. Acestea se administreaza pe terenurile cu care societatea a incheiat contracte, conform  studiului OSPA intocmit  pentru ferma Jimbolia 4 si „Celor mai bune practici agricole”, a studiilor si planurilor de gestionare si împrastiere a reziduurilor organice provenite din zootehnie, întocmite de institutii de specialitate abilitate (O.S.P.A.), conform Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 si M.A.P.D.R. nr. 197/2005.

Pentru stocarea dejectiilor se utilizeaza se utilizeaza un bazin de stocare cu V=10.000 m3. Bazinul de stocare se afla in incinta fermei, realizat in profil mixt, cu diguri perimetrale executate din materialul rezultat din sapatura.

Bazinul de stocare este impartit in doua compartimente, fiecare cu V=5.000 m3, prin intermediul unui dig de compartimentare, avand urmatoarele caracteristici: latimea la coronament b=6,00 m, panta taluz 1:2,5, adancimea h=3,40÷4,10 m.

Digurile perimetrale au urmatoarele caracteristici: latimea la coronament b=3,00 m, panta taluz 1: 2,5; adancimea totala, h=3,40÷4,10 m din care adancimea utila, hu mediu=3,05 m si garda, h=0,70 m.

Pentru marirea stabilitatii digului, in jurul bazinului s-a realizat o bancheta, b=4,00 m, utilizata si pentru circulatia mijloacelor de intretinere si reparatie.

Fiecare compartiment de stocare este prevazut cu o rampa de acces auto realizata din beton, inchisa cu porti metalice.

Impermeabilizarea compartimentelor de stocare dejectii s-a executat cu membrana PEHD, termosudata, cu grosimea de 2 mm, ancorata la partea superioara prin ingropare intr-un sant practicat in coronamentul digului si umplut cu nisip bine compactat. Santul are sectiunea de 0,60x1,00 m, iar lungimea este egala cu lungimea digului perimetral.

Finisarea taluzurilor si a radierului s-a realizat manual pe o grosime de 50 cm, astfel ca suprafata suport a membranei de etansare sa fie cit mai neteda si bine compactata.

Pe coronamentul digului perimetral s-a executat o imprejmuire de protectie din panouri de plasa din sarma si stalpi metalici din teava, h=2,00 m.

Omogenizarea dejectiilor in bazinul de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. Utilajul de omogenizare stationeaza pe rampa de acces in compartimentul de stocare.

Deversarea dejectiilor in cele doua compartimente de stocare se face prin pompare. In dreptul compartimentelor de stocare, conducta de refulare se ramificata. Pe fiecare ramificatie sunt montati robineti de directionare, astfel incit umplerea se poate face dirijat intr-un compartiment sau altul sau simultan in ambele compartimente. Compartimentele comunica intre ele prin doua orificii de preaplin, practicate in digul de compartimentare, la cota superioara.

Golirea bazinului se va face prin intermediul unei conducte de suctiune, Dn=200 mm, care subtraverseaza digul. Cisterna  de transport dejectii stationeaza pe platforma de incarcare si se conecteaza la conducta de suctiune.

Bazinul de stocare de 10.000 m3 poate asigura stocarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice pe o perioada de cel putin 6 luni.

In afara stocarii dejectiilor in laguna, ferma dispune si de o capacitate de stocare in canalele interioare de sub hale,V = 2889 m3.

In caz de analize nefavorabile asupra factorilor de mediu, care ar conduce la un excedent de slam de dejectii stocat, beneficiarul dispune de  terenuri tinute in rezerva, disponibile pentru fertilizare, precum si de capacitate totala de stocare (in exteriorul si in interiorul halelor) pentru o perioada de:

- cca 11 luni la functionarea fermei in regim de NURSERY,

- cca 10 luni la functionarea fermei in regim de WTF si

- cca 8 luni la functionarea fermei in regim de FINISHER.

Capacitatea totala de stocare disponibila este de V = 12889 m3/an (Vlunar stocat = 1074 mc ).

Eliminarea mortalitatilor:

Managementul mortalitatilor consta din urmatoarele operatii:

- identificarea zilnica si scoaterea din hale a tuturor cadavrelor,

- transportul acestora cu un carucior in zona de incinerare,

- stocarea temporara in camera frigorifica,

- incinerarea propriu-zisa,

- inlaturarea cenusii.

Eliminarea mortalitatilor se face prin incinerare in cele 2 incineratoare tip Derwent, amplasate pe o platforma betonata care comunica cu spatiul de circulatie de la unul din capetele tunelului.

Fiecare incinerator are o capacitate de 500 kg/sarja, cu incarcare frontala. Introducerea carcaselor se face cu ajutorul unui carucior cu troliu. Odata incarcat, operatorul selecteaza un program de arderi  si poate lasa incineratorul nesupravegheat pana ce carcasa s-a transformat in cenusa. Rata de ardere este mai mica de 50 kg pe ora. Acesta beneficiaza de camere secundare de ardere, in care se atinge temperatura de 850o C pentru 2 secunde. Incineratoarele au urmatoarele caracteristici:

- 2 camere de combustie

- Timpul de ardere al celui de al doilea arzator este de obicei jumătate din timpul de funcţionare al arzătorului principal

- Combustibil: GPL stocat in 2 rezervoare de cate 5.000 l

- Consum combustibil:	10 – 12 l/ ora

- Capacitate:			500 kg/ sarja

- Inaltimea cosului:		cca. 3 m masurati de la sol

- Diametrul la gura coşului 	Ø=300 mm

- Spatiu de incarcare		V= 1,9x0,9x0,77=1,33 m3

- Metoda de incarcare		Frontala

- Greutate		3 t

- Dimensiuni		2,78x1,47x1,83

Cenuşa şi resturile vor fi eliminate din incinerator în fiecare zi sau o dată la două zile, în funcţie de cantitatea de mortalităţi. Materialul care nu este incinerat complet va fi separat de cenuşă, reţinut în incinerator pentru o ardere completă şi doar cenuşa complet incinerată va fi inlaturată din incinerator folosind un cenuşar din metal.

Cenuşa complet incinerată va fi amplasată într-un container din metal pentru stocare, pentru a fi eliminată de acelasi operator care ridica deseurile menajere, spre cel mai apropiat depozit de deseuri.

Camera frigorifică şi spaţiul de necropsie sunt amplasate în vecinătarea incineratoarelor, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate.

Camera frigorifică este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pînă la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică va fi dotată cu un agregat frigorific  marca Copeland tip MC-D8-ZB15KE-TFD cu freon ecologic R 404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardosea, care este dirijată spre o fosă exteriorară (bazin vidanjabil), care va deservi şi spaţiul de necropsie.

Bazinul vidanjabil, care va deservi şi spaţiul de necropsie este impermeabilizat cu tencuială sclivisită şi are un volum de cca  2 mc.

Spaţiul de necropsie este amenajat în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere in pardoseala dirijată spre aceeaşi fosă de 2 mc. Spaţiul este dotat cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific. Consumul de apă în acest spaţiu se estimează la cca. 2 litri/m2/zi, 7 zile/ săptămînă, consum care nu influenţează semnificativ consumul general al fermei.

Scurgerile accidentale de pe platforma incineratoarelor se colectează separat şi se vor incinera împreună cu mortalităţile.

Activitati DDD

În zona incineratoarelor, a camerei frigorifice şi a spaţiului de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

Alte activitati:

- descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare;

- descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare; sacrificarea animalelor bolnave si a celor care nu evolueaza corespunzator se face in afara amplasamentului;

- activitati de transport in interiorul fermei se realizeaza cu mijloace auto ale SC Smithfield Ferme SRL, a caror alimentare cu carburanti si intretinere/reparatii nu se efectueaza pe amplasament;

- activitati de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare si furajare, alte instalatii mecanice si electrice se realizeaza cu mijloace auto ale SC Smithfield Ferme SRL, a caror alimentare cu carburanti si intretinere/reparatii nu se efectueaza pe amplasament;

- filtru sanitar si activitati administrative se desfasoara intr-o constructie independenta, cu regim de inaltime - parter, dimensiuni 10 m x 6,0 m, inaltime la coama h = 3,65 m.

# INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:,

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- incinerarea cadavrelor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri;

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

In general, se produc emisii de amoniac, metan, protoxid de azot, NMVOC, NO, particule atat din activitatile de pe amplasamentul fermei, cat si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face

prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice proceselor termice.

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a porcinelor in hale este conform BAT (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003):

Tabel 8

| Purcei | Sistem | NH3 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Purcei < 30 kg | Gratare | 1,35 – 3,0 | 2,8 – 4,5 | 0,02 – 0,15 |
| Purcei > 30 kg | partial gratare | 0,9 – 2,4 | 4,2 şi 11,1 | 0,59 – 3,44 |

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinele de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Tabel 9

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Incineratoare | 2 Cosuri dispersie fiecare avand H=3m | Pulberi, CO, SO2, NOx, HCl, H2S, NH3, substante organice, metale grele si compusi lor | Nu sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor | Nu este necesar |
| Centrala termica |  |  |  |  |

## 9.2. APA

Apele uzate evacuate de pe platforma unitatii sunt evacuate diferit, in functie de provenienta lor:

- apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere si ingrasare a porcilor impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canale (longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor) racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in bazinul pentru stocarea temporara a dejectiilor (tip laguna impermeabilizata), de unde se preiau cu cisternele si se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole arendate;

- apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar (aflat in vecinatatea cladirii administrative) sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 20 mc. Apele uzate menajere colectate sunt vidanjate periodic de unitati autorizate specializate si transportate la statia de epurare;

- ape uzate provenite din zona incineratoarelor, camerei frigorifice, spatiului de necropsie sunt colectate intr-un bazin etans vidanjanbil de 2 mc, de unde sunt vidanjarea periodic de unitati autorizate specializate si transportate la statia de epurare;

## 9.3. SOL

Surse posibile de poluare a solului:

-  pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje;

- deseuri de orice tip depozitate necorespunzator;

- dejectii  depozitate necorespunzator;

-  aplicarea necorespunzatoare a dejectiilor.

## 9.4. ALTE DOTARI

- magazie inchisa in cadrul filtrului sanitar pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinsectie dezinfectie.

# CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

## 10.1. AER

### 10.1.1.  Emisii

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita impuse astfel:

Tabel 10

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incineratoare | pulberi | Cos de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |

VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 00C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 10 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

Conditii privind instalatia de incinerare:

- instalatia de incinerare va asigura respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;

- instalatia de incinerare va fi folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de animale provenite din cadrul fermei.

Emisii atmosferice de la centrala termica

Se vor respecta valorile limita admise pentru arderea combustibilului lichid (GPL) in centrala termica (conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993):

Epulberimax =   50 mg/Nm3;

ECOmax =   170 mg/Nm3;

ESOx max =   1700 mg/Nm3;

ENOx max = 450 mg/Nm3.

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen  al efluentilor gazosi de 3% volum.

### 10.1. 2.   Concentratii de poluanti in aerul inconjurator

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

a) pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabel 11

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Amoniac | 300 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 (g/m3 |

b) pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabel 12

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Amoniac | 100 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 (g/m3 |

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

## 10.2. APA

Apele uzate vidanjate, descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile din H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007.

Tabel 13

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/ HG nr. 352/2004 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se va efectua de un laborator acreditat.

## 10.3. APE SUBTERANE

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune, atat pentru forajul din incinta fermei, cat si pentru forajele de pe terenurile agricole.

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane se utilizeaza 5 foraje de observatie amplasate pe terenurile de imprastiere a dejectiilor si 1 foraj de observatie amplasat in zona bazinelor de stocare dejectii.

Tabel 14

| Indicator | Unitatea de masura |
| --- | --- |
| pH | unit. pH |
| Amoniu | mg/l |
| CCO Mn | mg O2/l |
| Cloruri | mg/l |
| Azotiti | mg/l |
| Azotati | mg/l |
| Fosfor total | mg/l |

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite de Ord. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

## 10.4. SOLUL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 15

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH):

Tabel 16

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot:

Tabel 17

| Starea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol .

## 10.5. ZGOMOT

### 10.5.1. Valoarea admisă a limitei de zgomot la limita incintei

Valoarea admisă a limitei de zgomot la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, limita maximă admisă pentru nivelul de zgomot echivalent exterior clădirilor, măsurat la limita zonei funcţionale (incintei), conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

### 10.5.2. Zgomotul la limita receptorilor protejaţi

La limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

### 10.5.3 Elemente perturbatoare (de zgomot)

în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## 10.6. MIROS

Conform STAS 12574/87 - Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 18

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Bazine de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

# GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1	Deşeuri produse

Deşeurile rezultate la ferma zootehnica Jimbolia 4 se generează din două tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite de la activităţile de producţie

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

Tipurile de deseuri rezultate din activitate sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Tabel 19

| Nr. Crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate anuala | Periculo-zitate, conf. Anexei 4 din Legea 211/2011 | Gestiunea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stocare | Valorificare /Eliminare |
| 1. | 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusive resturi de paie) colectate separate si tratate in afara incintei | 20.000 mc | Nepericulos | Colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in bazinele de stocare cu 2 compartimente | Valorificare:Fertilizarea terenurilor agricole - |
| 2. | 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale (Cadavre porci) | 65 t | Nepericulos | - | se depoziteaza temporar in camera frigorifica sau zona de necropsie de pe amplasament Incinerate in incineratorul propriu sau predate la PROTAN |
| 3. | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 28 mc | Nepericulos | Se colectează în Containere metalice | Se elimina -Agentul de salubritate |
|  | 20 01 39 | Deşeuri plastic – sigilii | 15 kg | Nepericulos |  | Valorificare-societati autorizate specializate |
| 5. | 18 02 02* | Obiecte intepatoare (ace ) | 30 kg | Periculos | Se stocheaza in containere | Se elimina- preluare Pro Air Clean SA |
| 9. | 19 01 12 | Cenusa de la incinerator | 5,5 t | Nepericulos | Se stocheaza în Containere metalice | Se elimina -Agentul de salubritate |
|  | 17 04 07 | Amestecuri metalice (demolari/ mentenanta) | 300 kg | Nepericulos |  | Valorificare-societati autorizate specializate |

Ambalaje rezultate:

| Nr. Crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate anuala | Periculo-zitate, conf. Anexei 4 din Legea 211/2011 | Gestiunea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stocare | Valorificare /Eliminare |
| 8 | 15 01 01 | Ambalaje din hartie si carton (de la medicamente) | 15 kg | Nepericulos | Se depoziteaza temporar | Valorificare Prin agenti autorizati |
| 6. | 15 01 02 | Ambalaje din plastic (de la medicamente) | 75 kg | Nepericulos | Se colecteaza in saci/cutii | Valorificare/eliminare Prin agenti |
|  | 15 01 0 | Ambalaje din materiale bcompozite (de la medicamente) | 5 kg | Nepericulos | Se colecteaza in saci/cutii | Valorificare/eliminare Prin agenti |
| 7. | 15 01 07 | Ambalaje din sticla (de la medicamente) | 300 kg | Nepericulos | Se colecteaza in saci/cutii | Valorificare/eliminare Prin agenti |
| 4. | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (plastic produse de la DDD) | 190 kg | Periculos | Depozitare temporara in saci/cutii | Incinerare la Pro Air Clean SA |
| 5. | 15 01 11* | Ambalaje metalice care contin o matrice poroasa formata din materiale periculoase (ambalaj metalic sub presiune-spray) | 70 kg | Periculos | Depozitare temporara în Containere | preluare Pro Air Clean SA |

Deseurile menajere/tehnologice sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate periodic de unitati autorizate de specialitate in vederea valorificarii/eliminarii.

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, va asigura valorificarea lor, sau, in caz de imposibilitate tehnica si economica pentru valorificare, va asigura neutralizarea, dupa caz, si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenti economici autorizati. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar- veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu creeze stocuri, care prin  depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole”:

Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

11.7. In instalatia de incinerare se vor incinera numai categoriile specificate in Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 a caror eliminare este prevazuta la art. 6 si Anexa III, capitolele I si III din Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011, pentru care a fost obtinuta autorizatia sanitar-veterinara conform “Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/16.03.2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.P.M. Timis.

## 10.2. Gestiunea substantelor toxice si  periculoase

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substanta chimice periculoase: gaz petrolier lichefiat (GPL), motorina, substante toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor.  Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se  verificarea modului de depozitare si manipularea acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIE

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii.

Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

-ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

-reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

-personalul este instruit la angajare si periodic;

În cadrul firmei a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM  278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale » care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale , asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate  determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

# MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza , se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati,societatea va tine evidenta lunara,care reprezinta recomandare BAT a:

-cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

-cantitatii de apa, energie utilizate;

-a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;

-activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

-instruiriilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea  caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili ;

- igienizarea halelor se va face cu consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune ;

Titularul activitatii trebuie sa faca o verificare a tuturor rezervoarelor (bazinelor vidanjabile) si sa planifice activitatile de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane.

## 13.1. Monitorizarea calităţii AERULUI

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

### 13.1.1 Monitorizarea aerului  inconjurator

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 21, astfel:

Tabel 21

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2. | Hidrogen sulfurat | Anual* | STAS 10814 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

### 13.1.2. Emisii

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Timis se va realiza conform tabelului:

Tabel 22

| Nr. crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cos incineratoare | pulberi | anual | SR EN 13284-1 |
| 2 |  | VOCs | anual | SR EN 12619 |
| 3 |  | CO | anual | SR EN 15058 |

## 13.2. Monitorizarea APEI

Apa subterana din incinta fermei si apa subterana de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor se va monitoriza semestrial.

Pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale, in apropierea bazinelor de stocare dejectii

s-au executat 1 foraj de control.

Pentru monitorizarea apei freatice de pe terenurile agricole pe care se imprastie dejectiile, s-au executat 5 foraje de control in baza studiului hidrografic intocmit de ABA Banat.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform  autorizatiei de gospodarire a apelor, conform tabelului:

Tabelul 23

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje din incinta fermei, cat si de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor | pH | Semestrial | SR EN ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Semestrial | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Semestrial | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Semestrial | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Semestrial | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Semestrial | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Semestrial | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), date indicate in Raportul de amplasament, atat pentru forajulele din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole.

## 13.3. Monitorizarea SOLULUI

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii. (Punctul de prelevare a probelor de sol va fi marcat pe amplasament pentru a putea fi identificat).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

Tabel 25

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

## 13.4. Monitorizarea deșeurilor

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate in Tabelul 21.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în Tabelul 21,  al prezentei Autorizatii si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile ulterioare si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina un minimum de detalii cu privire la:

- cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare.

Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

Dejectii animaliere

Imprastierea dejectiilor va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta, fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinand seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

### 13.4.9. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 13.5. Monitorizare ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

## 13.6. Monitorizare MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

## 13.7.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

## 13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

# RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

## 14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Timis, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

## 14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM .

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

## 14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator, încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea desfasurata, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

## 14.4. Raportul  anual de mediu (RAM)

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Timis în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de APM Timis.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Timis în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE ) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Timis dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Timis si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala) între APM Timis si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Timis;

Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A. Se va tine cont de anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 26 - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Semestrial in amplasament si pe terenurile unde se fertilizeaza cu dejectii | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Rezultatele monitorizarii apelor pluviale | Semestrial | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |

Tabel 27- Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

# OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1 Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din O.U.G. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2  Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3 Operatorul este obligat sa notifice la APM Timis, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea produselor finite.

15.5 Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6 Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7 Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8 Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9 Administrarea sistemului de management de mediu ISO 14001 implementat.

15.10 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.11 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza foraje de monitorizare a apei freatice de pe solele unde se imprastie dejectiile si de pe amplasamentul fermei (in vecinatatea bazinelor de stocare a dejectiilor).

15.12 Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionala pentru protectia mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Timis urmatoarele:

- plan de ferilizare (actualizat, la zi);

- planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;

- traseele utilizate pentru transportul dejectiilor  de la ferma pana la parcele.

15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor  corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.16 Operatorul are obligatia ca  dupa umplerea fiecarui  bazin de stocare si inainte de imprastiere sa analizeze dejectiile.

15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.18 APM Timis poate impune prin sondaj efectuarea monitorizarii emisiilor de dioxine si furani de la incineratoare.

15.19 Buletinele de analiza de la vidanjarea apelor uzate se vor atasa ca parte a RAM.

15.20  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Înregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Timis si GNM Comisariatul Judetean Timis raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile în apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Administratia Bazinala de Apa imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Timis:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate dupa incetarea notificata a activitatii.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificata la APM Timis, în scris, în 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului în administratie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL      REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

-demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata;

- determinarea gradului de afectare a solului;

-măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

17.1 In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

17.2 Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

17.3 Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

# VALABILITATE

-  autorizaţia integrată de mediu este valabilă de la  xx.xx.2017 pana la xx.xx.2027.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Timis dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

A.P.M. Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

# GLOSAR DE TERMENI

Tabel 28

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Timis (APM), Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control, inspectie si aplicarea sanctiunilor in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean Timis al Garzii Nationale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului Apelor si padurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | E-PRTR | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.278/2013, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, Legii nr. 211/2011 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

Prezenta autorizatie integrata de mediu contine xx ( litere) pagini si o Anexa (o pagina) si a fost emisa in 4 exemplare originale din care 1 exemplar se elibereaza titularului,  2 exemplare pentru APM Timis si 1 exemplar pentru Garda de Mediu.

DIRECTOR EXECUTIV

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Georgeta ROTARU

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. Capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprastiere | Ingrasaminte naturale, t/an | Azot Total Kg.s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale Total tone | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a. | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Punct de prelevare probe | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*se va justifica depasirea VLE impusa, daca este cazul